## Slide 1
<Partner logo>
Technologies
Diaporama Elève 2
Intéractions entre les composants d’un groupe motopropulseur d’un véhicule à pile à combustible (PC)
Content created by
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 2
Composants d’un groupe motopropulseur d’un véhicule à PC
Exemple basé sur la Toyota Mirai
Exercice pratique: localiser et connecter les composants d’un groupe motopropulseur d’un véhicule à PC à hydrogène
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 3
Exercice: Imprimez les pages de la “SECTION D’IMPRESSION” de ce document et découpez les composants en suivant les lignes de points. Dessinez la forme d’un véhicule vue du dessus ou dessinez un rectangle sur le tableau blanc/noir puis localisez les composants suivant la théorie expliquée précédemment. Etiquetez chaque rôle d’un composant et mettez les en relation à chaque autre afin de construire un groupe motopropulseur fonctionnel.
Exemple basé sur la Toyota Mirai
Exercice pratique: localiser et connecter les composants d’un groupe motopropulseur d’un véhicule à PC à hydrogène
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 4
Liste des composants
1
2
3
4
5
7
8
9
10
10
6a,c,d
6b,e
6f
Cadre du chassis
Prise de remplissage
Réservoir(s) d’hydrogène
Régulateur de pression
Pile à combustible
Auxiliaires de la pile à combustible (exercice secondaire)
  Radiateur et circuit de refroidissement
  Pompe à hydrogène et onduleur
  Filtre à air
  Compresseur à air & refroidissement intermédiare
  Humidificateur
  Echappement
Batterie à haute tension
Onduleur à traction
Moteur électrique
Transmission et roues
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 5
2. Prise de remplissage
Cette prise est située sur la carrosserie, près du tronc et non loin des reservoirs. Elle est connectée aux reservoirs de pression et sera connectée au pistolet de remplissage de la station chaque fois que le conducteur a besoin de faire le plein.
Source: WEH
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 6
3. Réservoirs d’hydrogène sous pression
Les reservoirs sont utilisés pour stocker 5kg d’hydrogène sous forme de gaz sous une pression de 700 bars. Ils sont fabriqués avec 3 couches qui sont faites de plastique (doublure), de composites de fibres de carbone (intermédiare) et de fibres de verre (extérieur).
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 7
4. Régulateur de pression
Ce dispositif mécanique est utilisé pour réduire une pression provenant du reservoir à une pression intermédiare, généralement 10-15 bars. Les injecteurs de la PC réduisent alors la pression à 1 bar, ce qui correspond à la pression d’admission de la PC à H2
in
out
in
in
out
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 8
5. Empilement de la pile à combustible
Cette PC est utilisée pour produire de l’électricité qui alimentera le véhicule. La puissance moyenne est d’environ 100kW. La PC est parfois associée à un circuit boosteur pour une augmentation de la tension.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 9
7. Batterie à haute tension
Cette batterie est utilisée comme un système de puissance de pointe. L’énergie peut être immédiatement utilisée los de l’accélération des auxiliaries de la PC. Elle est aussi utilisée pour stocker l’énregie récupérée lors du freinage.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 10
8. Onduleur à traction (électronique de puissance)
L’onduleur à traction est un composant électronique à haute tension. Il est utilisé pour pour transformer le courant continu (DC) de la batterie et de la PC en courant alternatif pour alimenter le moteur électrique. Par le contrôle de la fréquence et de la tension du courant alternatif, elle contrôle alors la vitesse du moteur également.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 11
9. Moteur électrique à courant alternatif triphasé. (e-Motor)
Le moteur électrique est utilisé pour transformer l’énergie électrique en énergie mécanique. C’est une machine réversible triphasée alimentée par une tension alternative du courant alternatif (AC). La vitesse de rotation dépend de la tension et de la fréquence du signal.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 12
10. Moteur électrique + système de transmission et roues
La sortie du moteur électrique est reliée à une boîte de vitesse simplifée incluant une vitesse et un différentiel. Les cardans sont alors reliés aux roues et transmettent la puissance mécanique.
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 13
SECTION D’IMPRESSION
Exemple basé sur la Toyota Mirai
Exercice pratique: localiser et connecter les composants d’un groupe motopropulseur d’un véhicule à PC à hydrogène
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 14
IN
OUT
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 15
IN
OUT
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 16
H2 IN
H2 OUT
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 17
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 18
H2 IN
OUT
+ -
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 19
OUT
+ -
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 20
IN
+
-
+
-
U V W
IN
OUT
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 21
IN W V U
OUT
Dernière mise à jour le 04-11-2019

## Slide 22
Dernière mise à jour le 04-11-2019