## Slide 1
<Partner logo>
Αποθήκευση
Επιπλέον πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς
Content created by

## Slide 2
Συσκευές αποθήκευσης υδρογόνου
Κύλινδροι αεριού υδρογόνου, δοχεία πίεσης
  Αποθήκευση υδρογόνου σε μεταλλικά δοχεία πίεσης
  Σκεύη χάλυβα-σύνθετα, σύγκριση των βαρών
  Πλήρη σύνθετα δοχεία 350 και 700 bar
  Βαλβίδα ασφαλείας συνδεδεμένη για τον περιορισμό των κινδύνων
Υγρά δοχεία υδρογόνου, θερμικά απομονωμένα
  Ειδικά ‘σκάφη’
  Καταλυτική συσκευή ,καταλυτών που συσχετίζεται με την εξουδετέρωση των διαρροών
Cryo-συμπιεσμένα δοχεία
  Ειδικά ‘σκάφη’
  Καταλυτική συσκευή καταλυτών που συσχετίζεται με την εξουδετέρωση των διαρροών
Υδρίδιο μετάλλου (ΜΗ), υδρογόνο σε στερεή μορφή
  Τεχνολογία ειδικών υλικών
Πρατήρια υδρογόνου
  Πρατήριο απλής τεχνολογίας (προσωρινός)
  Πρατήριο συμπλήρωσης που πληροί τα πρότυπα ISO για ψύξη και επικοινωνία
Αποθήκευση υδρογόνου σε υπόγειες δεξαμενές

## Slide 3
Το αέριο υδρογόνου μπορεί να αποθηκευτεί σε κυλίνδρους αερίου από χάλυβα υπό πίεση 200 bar ή 300 bar.
Διαφορετικοί όγκοι είναι διαθέσιμοι, από 1 λίτρο έως 50 λίτρα.
Οι θήκες μεγάλων κυλίνδρων αερίου έχουν την δυνατότητα να εξάγουν μεγάλες ποσότητες αερίου - υπάρχουν γενικά 9, 12 ή 16 φιάλες αερίου σε ένα ράφι.
Αυτοί οι κύλινδροι αερίου διανέμονται με φορτηγό και το ράφι χειρίζεται με μηχανική λαβή. Τα ράφια των κυλίνδρων αερίου είναι βαριά και χρησιμοποιούνται μόνο για στατικές εφαρμογές.
Το βάρος ενός κυλίνδρου αερίου των 50 λίτρων είναι περίπου 70 κιλά και το βάρος μιας ράβδου είναι περίπου 1 τόνος.
Κύλινδροι αερίου υδρογόνου, δοχεία πίεσης

## Slide 4
Αποθήκευση αερίου υδρογόνου σε κυλίνδρους αερίου από χάλυβα υπό πίεση 300 bar για την προμήθεια ενός προσωρινού πρατηρίου υδρογόνου.
Αποθήκευση υδρογόνου σε μεταλλικά δοχεία πίεσης
Κύλινδροι αερίου υδρογόνου, δοχεία πίεσης

## Slide 5
Σύγκριση των βαρών
Υπάρχουν τέσσερις τύποι κυλίνδρων αερίου
Για εφαρμογές κινητές , είναι σημαντικό να αυξηθεί η μάζα του υδρογόνου που έχει αποθηκευτεί για δεδομένο όγκο.
Για εφαρμογές κινητές , είναι σημαντικό να μειωθεί το βάρος των κυλίνδρων αερίου και να αυξηθεί ταυτόχρονα η πίεση, μέχρι και 700 bar.
Γενικά, τα σύνθετα υλικά είναι 3 φορές ελαφρύτερα και 3 φορές πιο ανθεκτικά από το χάλυβα.
Η χρήση σύνθετων υλικών για την κατασκευή κυλίνδρων αερίου είναι μια πραγματική βελτίωση όσον αφορά τη μείωση του βάρους και της ενέργειας που αποθηκεύεται για μια εφαρμογή κινητού .
Steel-composite vessels.

## Slide 6
Υπάρχουν τέσσερις τύποι κυλίνδρων αερίου
Τύπος Ι: όλα τα δοχεία είναι μεταλλικά κατασκευασμένα από χάλυβα ή αλουμίνιο
Τύπος II: είναι ουσιαστικά δοχεία Τύπου Ι που περιτυλιγμένα περιφερειακά σε περιέλιξη πολυμερούς ενισχυμένου με ίνες υάλου (GFRP).
Tύπος III: Τα δοχεία τύπου III είναι μια βελτίωση του Τύπου ΙΙ, που διαθέτει ένα πλήρες σύνθετο υλικό όπως το πολυμερές ενισχυμένο με ίνες άνθρακα (CFRP) με μεταλλική επένδυση από αλουμίνιο ή χάλυβα.
Τύπος IV: Τα σύγχρονα δοχεία τύπου IV κατασκευάζονται κυρίως από CFRP με επένδυση από πολυαιθυλένιο ή πολυαμίδιο. Αυτό δίνει μείωση του βάρους στον Τύπο IV σε σύγκριση με τον τύπο Ι.
Σύγκριση των βαρών
Steel-composite vessels.

## Slide 7
Οι τέσσερις βασικοί τύποι δοχείων υψηλής πίεσης που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αερίου υδρογόνου.
Βαρύτερο
Ελαφρύτερο
Steel-composite vessels.
Σύγκριση των βαρών

## Slide 8
Η κατασκευή κυλίνδρων αερίου ολοκληρώνεται σε 3 στάδια:
Βήμα 1: Η επένδυση σε πλαστικό κατασκευάζεται με τη χρήση "rotomoulding" γνωστή και ως περιστροφική χύτευση 2 αντιδραστικών συστατικών. Η χημική διαδικασία πολυμερισμού κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης έχει σαν αποτέλεσμα μια πλαστική φιάλη που έχει το σχήμα του καλουπιού.
Βήμα 2: Η περιέλιξη του νήματος προστίθεται γύρω από την πλαστική επένδυση. Το πάχος του κυλίνδρου εξαρτάται από την τελική πίεση που ασκείται στη δεξαμενή. Για 700 ράβδους μπορούμε να παρατηρήσουμε πάχος περίπου 25 mm.
Βήμα 3: Επικάλυψη ινών από γυαλί. Το τρίτο, εξωτερικό, μικρό στρώμα λειτουργεί ως προστασία από γρατσουνιές.
Πως φτιάχνεται.
Full composite vessels 350 and 700 bars.

## Slide 9
Βήμα 1, εσωτερική επένδυση που αναλαμβάνει τη σφράγιση
Πως φτιάχνεται.
Το υγρό υλικό εγχέεται, περιστρέφεται και στη συνέχεια αφαιρείται από το καλούπι.
Full composite vessels 350 and 700 bars.

## Slide 10
Κίνηση νημάτων γύρω από την εσωτερική επένδυση. Το υλικό των ινών είναι γενικά από άνθρακα ή μίγμα από άνθρακα και Kevlar.
Βήμα 2, το δεύτερο στρώμα αναλαμβάνει την αντίσταση
Πως φτιάχνεται.
Full composite vessels 350 and 700 bars.

## Slide 11
Πλήρη σύνθετα σκάφη: τελικό αποτέλεσμα
Βήμα 3, το εξωτερικό στρώμα είναι κατασκευασμένο από γυάλινες ίνες, παίζοντας προστατευτικό ρόλο για το στρώμα άνθρακα από μικρές γρατζουνιές.
Το λεπτό, εξωτερικό στρώμα στις ίνες γυαλιού προστατεύεται από μικρές γρατζουνιές και ελαφριά κρούση.
Wall thickness around 25mm for 700 bar vessel
Πως φτιάχνεται
Full composite vessels 350 and 700 bars.

## Slide 12
Δοχεία υδρογόνου υψηλής πίεσης
35 MPa και 70 MPa
Πλήρη σύνθετα σκάφη: τελικό αποτέλεσμα
Δύο τυποποιημένες πιέσεις χρησιμοποιούνται με δοχεία πίεσης σύνθετου υλικού, 350 bar και 700 bars
Full composite vessels 350 and 700 bars.

## Slide 13
Η ασφάλεια των κυλίνδρων αερίου είναι πολύ σημαντική και εξασφαλίζεται από:
Μια προσέγγιση έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α), συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των υλικών και ενός ακριβούς υπολογισμού των εσωτερικών πιέσεων. Γενικά γίνεται χρήση της ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων ή αλλιώς FEA *
Επικύρωση του σχεδιασμού με τακτικές δοκιμές υπό τυποποιημένες πιέσεις.
Επικύρωση του σχεδιασμού με ειδικές δοκιμές υπό υψηλότερες πιέσεις, μέχρι να εμφανιστούν οι πρώτες αθετήσεις στο υλικό του σκάφους.
Δοκιμές σύγκρουσης σε πραγματικές συνθήκες στην περίπτωση εφαρμογών για κινητά.
Full composite vessels 350 and 700 bars.
Ασφάλεια
* 275/5000
Η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEA) είναι μια μηχανογραφημένη μέθοδος για την πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο ένα προϊόν αντιδρά στις δυνάμεις του πραγματικού κόσμου, τις δονήσεις, τη θερμότητα, τη ροή υγρών και άλλες φυσικές επιδράσεις. Η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων δείχνει εάν ένα προϊόν θα σπάσει, θα εξαντληθεί ή θα λειτουργήσει με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε.

## Slide 14
Σχεδιασμός, Έρευνα και Δοκιμές
Δοκιμές σύγκρουσης σε πραγματικές συνθήκες στην περίπτωση εφαρμογών για κινητά
Full composite vessels 350 and 700 bars.

## Slide 15
Βαλβίδα ασφαλείας συνδεδεμένη για τον περιορισμό των κινδύνων
Μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που ενεργοποιείται από τη μονάδα ελέγχου. Αυτή η βαλβίδα είναι κανονικά κλειστή, διατηρείται ανοικτή για να επιτρέψει τη λειτουργία του οχήματος και για το γέμισμα του δοχείου.
Μια χειροκίνητη βαλβίδα επιτρέπει στον εργαζόμενο να απομονώνει τα περιεχόμενα του υπό πίεση πλοίου πριν από την συντήρηση του κυκλώματος υψηλής πίεσης του οχήματος.
Μια βαλβίδα περιορισμού που βρίσκεται μέσα στο δοχείο θα "κλείσει« - απενεργοποιήσει την έξοδο σε περίπτωση που η σύνδεση του σωλήνα αποκοπεί.
Μια θερμική ασφάλεια πρέπει να λιώσει σε περίπου 100 ° C και να απελευθερώσει γρήγορα το περιεχόμενο του δοχείου ως μεγάλη φλόγα αν το όχημα είναι σε φωτιά.
Συσκευές ασφαλείας που περιλαμβάνονται στη βαλβίδα του δοχείου.

## Slide 16
Σχέδιο της πολυ-βαλβίδας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ασφαλείας που δρουν σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς
Βαλβίδα ασφαλείας συνδεδεμένη για τον περιορισμό των κινδύνων

## Slide 17
Το αέριο υδρογόνου γίνεται υγρό στους -253 ° C
Το αέριο υδρογόνου δεν γίνεται υγρό υπό υψηλή πίεση, παρά μόνο υπό υψηλή θερμοκρασία.
Η πυκνότητα του υγρού υδρογόνου είναι υψηλότερη από αυτή του αερίου υδρογόνου, περίπου 71 kg / m3, αλλά παραμένει χαμηλή.
Το υγρό υδρογόνο πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικό δοχείο που είναι θερμικά μονωμένο. Το κενό αέρος είναι η γνωστή ως η καλύτερη μέθοδος μόνωσης.
Όταν το υγρό υδρογόνο εξατμίζεται, η πίεση στο δοχείο θα αυξηθεί.
Εάν το δοχείο δεν προβλέπεται να υποστηρίξει επαρκώς την πίεση, πρέπει να συμπεριληφθεί μια βαλβίδα αποδέσμευσης. Το αέριο υδρογόνο που απελευθερώνεται πρέπει να εξουδετερώνεται για λόγους ασφαλείας. Αυτό θα γίνει με καταλυτικό μετατροπέα
Liquid hydrogen vessels, thermally isolated.

## Slide 18
Υγρό δοχείο υδρογόνου για εφαρμογές αυτοκινήτων
Source: Magna Steyr
Liquid hydrogen vessels, thermally isolated.

## Slide 19
Ασφάλεια: ένας καταλυτικός καυστήρας είναι απαραίτητος για την εξουδετέρωση της διαρροής υδρογόνου στο νερό
Εισαγωγή αέρα
Φίλτρο αέρα
Εισαγωγή υδρογόνου
Καταλύτης
Αισθητήρες θερμοκρασίας
Έξοδος νερού
Ακόμα και υπό σφράγιση, το υδρογόνο θα διαρρεύσει σε περιπτώσεις εξάτμισης
Liquid hydrogen vessels, thermally isolated.

## Slide 20
Αποθήκευση υγρού υδρογόνου σε πρατήριο/δεξαμενή
Ειδική δεξαμενή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υγρού υδρογόνου σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (<-253 ° C)
Liquid hydrogen vessels, thermally isolated.

## Slide 21
Το υδρογόνο είναι αέριο αν η θερμοκρασία παραμείνει πάνω από -253 ° C ή 20K, αλλιώς γίνεται υγρό.
Το υδρογόνο μπορεί να συμπιεστεί χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή φάσης από αέριο σε υγρό, δεδομένου ότι η θερμοκρασία παραμένει πάνω από -253 ° C ή 20K.
Η πυκνότητα πολύ ψυχρού αερίου είναι πιο σημαντική από εκείνη του ίδιου αερίου σε θερμοκρασία δωματίου.
Το αέριο υδρογόνου μπορεί να αποθηκευτεί ταυτόχρονα σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση σε ένα ειδικό δοχείο. Δηλαδή το δοχείο να είναι σε μορφή να είναι κυλίνδρου αερίου πίεσης εγκλεισμένος μέσα σε ένα θερμικά μονωμένο δοχείο.
Στο ακόλουθο παράδειγμα, το δοχείο έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει 8 κιλά υδρογόνου.
Specialised vessels used to store hydrogen at high pressure and very low temperature (300 bar at 30K < T < 50K.

## Slide 22
Μέγιστη χωρητικότητα υδρογόνου: 8 kg | Απώλεια υδρογόνου (καυστήρας): ~3g/day
Ένταση συστήματος: 235 l | Βάρος συστήματος: 145 kg
Πίεση ανεφοδιασμού: 300 bars | Πίεση απελευθέρωσης:350 bars
Ειδικό σκάφος από τη BMW που έχει σχεδιαστεί για αποθήκευση 8 kg κρυοσυμπυκνωμένου υδρογόνου στα 300 bar και 30 - 50 K. Το υδρογόνο απελευθερώνεται στα 350 bar

## Slide 23
Ένας καταλύτης είναι επίσης απαραίτητος σε αυτή την περίπτωση
Εξειδικευμένο δοχείο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υδρογόνου σε υψηλή πίεση και πολύ χαμηλή θερμοκρασία (300 bar στα 30K <T <50K.

## Slide 24
Ορισμένες μέθοδοι περιλαμβάνουν την αποθήκευση υδρογόνου είτε φυσικά είτε χημικά μέσα σε επιλεγμένα υλικά. Το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί στην επιφάνεια ενός υλικού μέσω προσρόφησης, είτε σε μοριακή είτε σε μονοατομική μορφή. Το υδρογόνο μπορεί επίσης να διαχωριστεί σε άτομα, να απορροφηθεί σε ένα στερεό υλικό και να αποθηκευτεί στο κρυσταλλικό πλέγμα όπως σε μεταλλικά υδρίδια.
Υβρίδια μετάλλων σχηματίζονται όταν ορισμένα μέταλλα αντιδρούν με αέριο υδρογόνο. Τα πλέον χρήσιμα μεταλλικά υδρίδια αντιδρούν σε θερμοκρασία δωματίου κάτω από 500kPa υδρογόνου. Παραδείγματα μεταλλικών υδριδίων είναι το υδρίδιο του παλλαδίου (PdH), το υδρίδιο του μαγνησίου (MgH2) και το υδρίδιο του νικελίου του λανθανίου (LaNi5Hx). Η απορρόφηση του υδρογόνου σε τέτοια μέταλλα είναι μια εξώθερμη διαδικασία. Αντίθετα, η εκρόφηση είναι ενδοθερμική, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται ενέργεια θερμότητας για την απελευθέρωση του υδρογόνου. Το επόμενο σχήμα δείχνει ένα σχηματικό δοχείο αποθήκευσης υδριδίου μετάλλου.
Στο πλαίσιο σταθερής αποθήκευσης σε βιομηχανικές εφαρμογές, ο χώρος δεν είναι τόσο σημαντικός όσο στις κινητές εφαρμογές, αφού το σύστημα δεν περιορίζεται στους περιορισμούς όγκου ενός οχήματος.
Source: Knowhy
Hydrogen storage in Metal Hydride (MH) materials (solid form).

## Slide 25
Σχηματική περιγραφή ενός δοχείου αποθήκευσης υδριδίου μετάλλου
Αποθήκευση υδρογόνου σε υλικά υδριδίου μετάλλου (ΥΔ) (στερεά μορφή).

## Slide 26
Source 2: https://www.ecosources.info/innovations/394-galette-de-stockage-d-hydrogene-solide-mcphy
Υλικό αποθήκευσης υδρογόνου MH που παράγεται από την McPhy
Source 1: https://mcphy.com/fr/
Αποθήκευση υδρογόνου σε υλικά υδριδίου μετάλλου (ΥΔ) (στερεά μορφή).

## Slide 27
Source 2: https://www.ecosources.info/innovations/394-galette-de-stockage-d-hydrogene-solide-mcphy
Για την διευκόλυνση των ταξιδιών και τη μείωση του κόστους, τα συστήματα αποθήκευσης / αποθέματος υδρογόνου Plug & Play έχουν ενσωματωθεί σε ένα δοχείο.
Source 1: https://mcphy.com/fr/
HES type storage of 25 kg MgH2 hydride by McPhy company. Energy storage: 830 kWh.
Αποθήκευση υδρογόνου σε υλικά υδριδίου μετάλλου (ΥΔ) (στερεά μορφή).

## Slide 28
Ένα πρατήριο αποτελείται ουσιαστικά από δύο στοιχεία: αποθήκευση αέριου υδρογόνου και διανομέα/αερολύμα.
Η αποθήκευση αερίου υδρογόνου γενικά χρησιμοποιεί κλασικούς αγωγούς αερίου πίεσης αέριου που οργανώνονται σε σχάρες/ειδικά ράφια. Όλοι οι κύλινδροι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους έτσι ώστε να υπάρχει μόνο ένας σωλήνας παροχής για κάθε ράφι.
Η σχάρα των κυλίνδρων αερίου συνδέεται με ένα διανομέα.
Ο διανομέας αποτελείται από σωλήνες, ο ένας από τους οποίους συνδέεται με ένα ακροφύσιο λαβής πιστόλι.
Υπάρχουν δύο κύριες λειτουργίες που εκπληρώνει ο διανομέας:
Συνδέστε / κλείστε την πίεση στο ακροφύσιο λαβής του πιστολιού
Απελευθέρωση σωλήνων πίεσης και απαερίωσης μετά τη λειτουργία πλήρωσης
Ιδιωτικά πρατήρια (χωρίς παραγωγή Η2)
Hydrogen filling stations.

## Slide 29
Ιδιωτικά πρατήρια υδρογόνου/Σταθμοί ανεφοδιασμού υδρογόνου : Τεχνολογία απλών σταθμών
Σταθμοί υδρογόνου.

## Slide 30
Ένας πρατήριο αποτελείται ουσιαστικά από δύο στοιχεία: αποθήκευση αέριου υδρογόνου και διανομέα/αερόλυμα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις το έργο υλοποιεί και την παραγωγή υδρογόνου επί τόπου
Το ανανεώσιμο υδρογόνο παράγεται με έναν ηλεκτρολύτη που τροφοδοτείται με πράσινη ενέργεια η οποία προέρχεται από ηλιακούς συλλέκτες και από ανεμογεννήτριες
Μπορούμε να βρούμε δοχεία που συμπεριλαμβάνουν:
    Ηλεκτρολύτη
    Φίλτρο, στεγνωτήριο
    Έναν συμπιεστή
    Μια ζώνη αποθήκευσης
Source: Knowhy
Ιδιωτικά πρατήρια (με παραγωγή Η2)
Σταθμοί υδρογόνου.

## Slide 31
Ένα δημόσιο πρατήριο μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε χώρους παραγωγής υδρογόνου, αλλά και οι δύο πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχει δημόσια πρόσβαση στον χώρο παραγωγής.
Ένα δημόσιο πρατήριο περιορίζει τη χρήση στους κατόχους καρτών πρόσβασης για την αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID).
Ένα δημόσιο πρατήριο πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ασφάλειας και να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ISO.
Το υδρογόνο συμπιέζεται και αποθηκεύεται σε μεγάλες αποθήκες στα 350 ή 700 bar.
Το υδρογόνο ψύχεται στους -40 ° C πριν την παράδοση για να μετριάσει τον αρνητικό συντελεστή Joule-Thompson. Το υδρογόνο θα αυξήσει τη θερμοκρασία του κατά τη διάρκεια της επέκτασης που δεν είναι κλασική!
Μια επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του σταθμού πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία πλήρωσης/γεμίσματος. Η διαδικασία πλήρωσης/γεμίσματος θα σταματήσει εφσόσον η θερμοκρασία στον κύλινδρο αερίου του οχήματος φθάσει τους 85 ° C. Η επικοινωνία μέσω υπερύθρων χρησιμοποιείται συχνά για το σκοπό αυτό.
Σταθμοί υδρογόνου.
Δημόσιος σταθμό (με ή χωρίς παραγωγή Η2)

## Slide 32
Sources: Linde, Air Liquide, WEH
Σταθμός συμπλήρωσης που ικανοποιεί τα πρότυπα ISO
Πηγή υδρογόνου
Το Η2 αποθηκεύεται σε κυλίνδρους αερίων στα 200 bar
2. Φάση συμπίεσης
Το Η2 συμπιέζεται στα 350 ή 700 bars
3. Ρυθμιστικά
Αποθήκευση του H2 σε υψηλή πίεση
4. Εναλλάκτης θερμότητας
Το Η2 ψύχεται στους -40 ° C πριν την παράδοση
5. Διανομέας
Το H2 μεταφέρεται στη δεξαμενή του οχήματος
6. Εξοπλισμός ψύξης
Παρέχει τον εναλλάκτη θερμότητας με ψυκτικό μέσο
7. Γενική μονάδα διαχείρισης
Πώς λειτουργεί;
Σταθμός υδρογόνου
Σταθμοί υδρογόνου.

## Slide 33
Το υδρογόνο μπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε μεγάλες ποσότητες σε υπόγεια σπήλαια, αλατούχα θόλους και πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Το επόμενο σχήμα καταδεικνύει τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων υδρογόνου σε σπήλαια αλατιού. Υπάρχουν πολλά σημεία αποθήκευσης σε όλο τον κόσμο, όπως το σπήλαιο ICI στο Teesside της Αγγλίας, το οποίο αποθηκεύει 95% καθαρό υδρογόνο και 3 - 4% CO2. Μεταξύ του 1956 και του 1974 η γαλλική εταιρία φυσικού αερίου «Gaz» αποθηκεύει syngas σε έναν υδροφόρο ορίζοντα στη Beynes της Γαλλίας που δεν επικαλείται κανένα θέμα ασφάλειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Ρωσία έχει επίσης αποθηκεύσει υπό υδρογόνο υδρογόνο ειδικά για την αεροδιαστημική βιομηχανία κάτω από πίεση 9 MPa.
Αποθήκευση υδρογόνου σε υπόγεια σπήλαια
Αποθήκευση υδρογόνου σε υπόγεια σπήλαια.

## Slide 34
Εικόνα. Πιθανές υπόγειες θέσεις αποθήκευσης σε σπήλαια αλατιού για διάφορα αέρια συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου. © Τεχνολογίες KBB Underground.
Hydrogen storage in underground caverns.

## Slide 35
Στο Launch Pad 39B, στο διαστημικό κέντρο Kennedy της NASA, το δοχείο υγρού υδρογόνου που στήριξε το διαστημικό λεωφορείο για 30 χρόνια έχει υποστεί αμμοβολή, επισκευή και βαφή. Μαζί με το δοχείο αποθήκευσης υγρού οξυγόνου, τα δύο έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν υπερ-ψυχρά προωθητικά.
Αναβαθμίστηκαν για να υποστηρίξουν το σύστημα εκτόξευσης διαστημικών πυραύλων της NASA και άλλα οχήματα εκτόξευσης