## Slide 1
<Λογότυπο συνεταίρου>
Αρχές
Πρόσθετες Πληροφορίες για τους Καθηγητές
Δημιουργία περιεχομένου από

## Slide 2
Μια κυψέλη καυσίμου είναι μια συσκευή που μετατρέπει τη χημική ενέργεια ενός καυσίμου σε ηλεκτρική μέσω μιας χημικής αντίδρασης των θετικά φορτισμένων ιόντων υδρογόνου με το οξυγόνο ή κάποιον άλλο οξειδωτικό παράγοντα.

## Slide 3
Συσκευή αποθήκευσης χημικής ενέργειας
(πχ. μπαταρία ιόντων λιθίου)
Κυψέλη καυσίμου υδρογόνου
Ανοικτό σύστημα
Η άνοδος και η κάθοδος είναι συνήθως από Pt σε υλικά που έχουν ως βάση τον άνθρακα. Η αντίδραση συντελείται στο όριο τριών φάσεων όπου συναντώνται ο καταλύτης, ο ηλεκτρολύτης και το αέριο.
Η παροχή των αντιδρώντων γίνεται εξωτερικά, δεν απαιτείται επαναφόρτιση.
Κλειστό σύστημα
Η άνοδος και η κάθοδος συνήθως είναι μέταλλα.
Τα αντιδρώντα καταναλώνονται εσωτερικά, χρειάζεται περιοδική επαναφόρτιση.
Οι βασικές αρχές λειτουργίας και των δύο είναι αρκετά παρεμφερείς, αλλά υπάρχουν ορισμένες στοιχειώδεις διαφορές.
Κυψέλες καυσίμου Vs Μπαταρίες

## Slide 4
Κυψέλη καυσίμου υδρογόνου*
Η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα μέσω της χημικής αντίδρασης
Η απόδοση περιορίζεται από το όριο του Carnot,
Η μηχανική ενέργεια πρέπει να μετατραπεί σε ηλεκτρική
Αμφότερα είναι ανοικτά συστήματα όπου το καύσιμο (υδρογόνο) αντιδρά με το οξειδωτικό (Αέρα)
Κυψέλες Καυσίμου Vs Θερμοδυναμικό σύστημα
Θερμοδυναμικό σύστημα (καύσης)
Η χημική ενέργεια μετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική μέσω της ηλεκτρομηχανικής αντίδρασης
Η απόδοση ΔΕΝ περιορίζεται από το όριο του Carnot,
Παράγεται απευθείας ηλεκτρική ενέργεια
* Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί τύποι κυψελών καυσίμου, που απαιτούν διαφορετικά καύσιμα, υλικά ηλεκτροδίων και λειτουργούν υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες (θερμοκρασία κλπ). Το παράδειγμα της κυψέλης καυσίμου Υδρογόνου τύπου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEM) δίνεται καθώς θεωρείται ως η πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση για τους κινητήρες καύσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

## Slide 5
H2 + ½ O2  H2O + Ενέργεια
Η χημική αντίδραση μιας κυψέλης καυσίμου είναι η ακόλουθη:
Ανοδική αντίδραση: Αντίδραση οξείδωσης του υδρογόνου (HOR):
H2 → 2H+ + 2e−
Καθοδική αντίδραση: Αντίδραση αναγωγής του οξυγόνου (ORR) (αποτελεί το ρυθμορυθμιστικό στάδιο της αντίδρασης εντός της κυψέλης καυσίμου εξαιτίας της αργής κινητικής της):
όξινα μέσα
O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O άμεση (αναγωγή 4 ηλεκτρονίων) (direct (4 electron pathway)),
O2 + 2H+ + 2e− → H2O2 έμμεση (αναγωγή 2 ηλεκτρονίων) (indirect (2 electron pathway)) H2O2 + 2H+ + 2e− → 2H2O
Αλκαλικά μέσα
O2 + 2H2O + 4e− → 4OH− άμεση (αναγωγή 4 ηλεκτρονίων) (direct (4 electron pathway))
O2 + H2O + 2e− → HO2− + OH− έμμεση (αναγωγή 2 ηλεκτρονίων) (indirect (2 electron pathway))
HO2− + H2O + 2e− → 3OH−
Η αναγωγή 4 ηλεκτρονίων είναι η επιθυμητή καθώς το υπεροξείδιο του υδρογόνου που παράγεται στην αναγωγή 2 ηλεκτρονίων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση των κυψελών και απώλεια απόδοσης. Συνεπώς για να πραγματοποιηθεί η αναγωγή 4 ηλεκτρονίων απαιτείται ένας αποδοτικός καταλύτης. Αυτός συνήθως έχει ως βάση το Pt .

## Slide 6
ΔHr = ΔGr + T ΔSr
ΔHr: Πρότυπη Ενθαλπία (= συνολική ενέργεια) της αντίδρασης
ΔGr: Ελεύθερη ενέργεια Gibbs (= διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια) της αντίδρασης
ΔSr: Εντροπία (= αταξία θερμότητας.. ) της αντίδρασης
T: Θερμοκρασία αντίδρασης
Οι κύριες θερμοδυναμικές ιδιότητες είναι οι ακόλουθες:
Συνδέονται με τον ακόλουθο τύπο:

## Slide 7
Οι θερμοδυναμικές ιδιότητες εξαρτώνται από:
Τα αντιδρώντα είδη
Τη θερμοκρασία
Την πίεση
Για την αντίδραση υδρογόνου στις κυψέλες καυσίμου:
ΔHr στους 25°C και 1 bar: 241,61 kJ/mol
ΔSr στους 25°C και 1 bar: 43,58 J/mol K
ΔGr στους 25°C και 1 bar: 254,61 kJ/mol
H2 + ½ O2  H2O + Ενέργεια

## Slide 8
ΔHr = ΔGr + T ΔSr
Να σημειωθεί ότι τα ΔGr και ΔSr είναι συναρτήσεις της θερμοκρασίας
H2 + ½ O2  H2O + Ενέργεια

## Slide 9
Οι κυψέλες καυσίμου μετατρέπουν τη χημική ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Στην ιδανική περίπτωση ενός ηλεκτροχημικού μετατροπέα, όπως μια κυψέλη καυσίμου, η αλλαγή σε ελεύθερη ενέργεια Gibbs, ΔG, της αντίδρασης διατίθεται ως χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια στη θερμοκρασία της μετατροπής.
ΔGr = ΕΡΓΟ
H2 + ½ O2  H2O + Ενέργεια
με το έργο να ισοδυναμεί με το φορτίο που μετακινήθηκε στο ηλεκτρικό πεδίο (δυναμικό) προκύπτει το εξής:
ΔGr = n F Er
n = mole ηλεκτρονίων που συμμετέχουν στις αντιδράσεις. Για το υδρογόνο n=2
F = σταθερά Faraday 96485.3329 C/mol
Er = ιδανικό δυναμικό αντίδρασης

## Slide 10
Ιδανικό δυναμικό αντίδρασης σε μια μπαταρία
Cu2+ + 2e− → Cu
Zn → Zn2+ + 2e−
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

## Slide 11
Ιδανικό δυναμικό αντίδρασης σε μια μπαταρία
E0
Cu2+ + 2e− → Cu (E = +0,34 V)
Zn → Zn2+ + 2e− (E = −0,76 V)
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
E0 =0.34 V −(−0.76 V) = 1,10 V

## Slide 12
Ιδανικό δυναμικό αντίδρασης σε μια κυψέλη καυσίμου
Er = ΔGr / ( n F )
Υπό κανονικές συνθήκες: E0 = 1,185 V
H2 + ½ O2  H2O + Ενέργεια

## Slide 13
Πρότυπο δυναμικό αντίδρασης σε μια κυψέλη καυσίμου
Το δυναμικό αντίδρασης (Er) αποτελεί συνάρτηση των θερμοδυναμικών συνθηκών όπως το ΔGr
Το Er μειώνεται όταν αυξάνει η θερμοκρασία

## Slide 14
Νόμος του Nernst
Δυναμικό αντίδρασης → Δυναμικό ισορροπίας
Η εξίσωση του Nernst προσφέρει μια σχέση μεταξύ του ιδανικού πρότυπου δυναμικού (Er) για την αντίδραση της κυψέλης και του ιδανικού δυναμικού ισορροπίας (E) σε άλλες θερμοκρασίες και υπό μερικές πιέσεις των αντιδρώντων (Preac) και μερικές πιέσεις των προϊόντων (Pprod)

## Slide 15
Οι χρήσιμες ποσότητες έργου (ηλεκτρική ενέργεια) λαμβάνονται από μια κυψέλη καυσίμου μόνο όταν λαμβάνεται εύλογο ρεύμα, αλλά το πραγματικό δυναμικό μειώνεται από το δυναμικό ισορροπίας εξαιτίας μη αναστρέψιμων απωλειών
Οι απώλειες ονομάζονται:
Πόλωση Ενεργοποίησης
Ωμική Πόλωση
Πόλωση Συγκέντρωσης

## Slide 16
Vcell = Vcathode – Vanode – iR
Τάση Κυψέλης
Η τάση κυψέλης περιλαμβάνει τη συνεισφορά των δυναμικών ανόδου και καθόδου και την ωμική πόλωση:
Η απόδοσης τάσης μπορεί να οριστεί ως: ο λόγος μεταξύ της πραγματικής τάσης της κυψέλης (V) και της ιδανικής τάσης (Er).

## Slide 17
Χρήση αντιδρώντος
Από την εξίσωση του Nernst είναι εμφανές ότι το καύσιμο και τα οξειδωτικά αέρα που περιέχουν υψηλότερες μερικές πιέσεις ηλεκτροχημικών αντιδρώντων παράγουν υψηλότερη τάση κυψέλης.
Για να διατηρηθεί η υψηλή λειτουργική τάση δεν αντιδρά όλο το υδρογόνο στην κυψέλη ενώ ένα μέρος του καυσίμου διοχετεύεται στην έξοδο.

## Slide 18
Συντελεστής Χρήσης Καυσίμου
Η χρήση του υδρογόνου και του οξυγόνου είναι δυνατόν να υπολογιστεί ως αναλογία μεταξύ των αντιδρώντων ειδών και των εισερχόμενων ειδών.
H2  2e- + 2H+
Τα αντιδρώντα είδη υπολογίζονται απευθείας από το ρεύμα (I).
Καθώς το ρεύμα ορίζεται ως το προϊόν της ροής των mole ηλεκτρονίου και της σταθεράς Faraday:
Και η ροή των mole ηλεκτρονίων είναι το διπλάσιο υδρογόνο που συμμετέχει στην αντίδραση:
Ανοδική ημι-αντίδραση

## Slide 19
Συντελεστής Χρήσης Καυσίμου
Η χρήση του υδρογόνου και του οξυγόνου είναι δυνατόν να υπολογιστεί ως αναλογία μεταξύ των αντιδρώντων ειδών και των εισερχόμενων ειδών.

## Slide 20
Σε γενικές γραμμές η απόδοση της κυψέλης μπορεί να οριστεί ως ο λόγος μεταξύ της ενέργειας εξόδου Pout (ηλεκτρική) και της ενέργειας εισόδου Pin(ενέργεια καυσίμου)

## Slide 21
Μπορούμε να αναλύσουμε την εξίσωση...
.. για να καταλήξουμε ότι η απόδοση της κυψέλης εξαρτάται από την αναστρέψιμη απόδοση, τη χρήση καυσίμου και από την απόδοση τάσης.

## Slide 22
Γενικά:
Το ηrev εξαρτάται από τον τύπο του καυσίμου (γενικά υδρογόνο) και από τις θερμοδυναμικές συνθήκες,
Το uf συνδέεται με το σχεδιασμό της κυψέλης,
Το ηv εξαρτάται από την απόδοση των υλικών και την ποιότητα των επαφών,

## Slide 23
Παράμετροι που επιδρούν στην απόδοση της κυψέλης καυσίμου
  Θερμοκρασία
  Πίεση
  Χρήση αντιδρώντων
  Πυκνότητα ρεύματος
  Προσμείξεις/ρύποι
  χρόνος
Οι συνθήκες λειτουργίας αποτελούν το αντιστάθμισμα μεταξύ λειτουργικού κόστους και κόστους κεφαλαίου.