## Slide 1
<Λογότυπου συνεταίρου>
Τεχνολογίες
Πρόσθετες Πληροφορίες για τους Καθηγητές
Δημιουργία περιεχομένου από
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 2
Τεχνολογία Κυψέλης Καυσίμου Υδρογόνου
Διαφορετικοί τύποι κυψελών καυσίμου
Αρχιτεκτονική κυψελών καυσίμου: διπολική - επίπεδη - κυλινδρική
Αρχή λειτουργίας κυψελών καυσίμου
Υλικά που χρησιμοποιούνται σε μια PEFC ( κυψέλη καυσίμου πολυμερικού ηλεκτρολύτη): Διπολικές πλάκες - Στρώματα διάχυσης - Ηλεκτρολύτης
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
  Τροφοδοσία αέρα
  Τροφοδοσία υδρογόνου
  Ψύξη
  Υγραντήρας
  Εξάτμιση
Ενσωμάτωση μιας κυψέλης καυσίμου σε ένα σύστημα
  Ηλεκτρονικά ισχύος (χειριστήριο)
  Ηλεκτρικό φορτίο
Διαχείριση ενέργειας
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 3
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κυψελών καυσίμου που χρησιμοποιούν την ίδια αρχή λειτουργίας
Διαφέρουν ως προς την ηλεκτρολύτη, τον καταλύτη, τα αέρια αντιδρώντα και τη θερμοκρασία
Η χημική αντίδραση λαμβάνει χώρα σε μία μόνο κυψέλη
Μια κυψέλη αποτελείται σε γενικές γραμμές από 5 στοιχεία: 2 διπολικές πλάκες, 2 στρώματα διάχυσης και 1 μεμβράνη ηλεκτρολύτη σε κεντρική θέση
Υπάρχει μια λεπτή εναπόθεση ενός καταλύτη στις ενεργές επιφάνειες των στρωμάτων διάχυσης, στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τη μεμβράνη ηλεκτρολύτη
Μια μεμβράνη παράγει 1,18 Volt όταν τροφοδοτείται με υδρογόνο και καθαρό οξυγόνο αλλά εάν το οξυγόνο αντικατασταθεί με αέρα μόλις 0,8 Volt
Η ηλεκτρική έξοδος των κυψελών συνδέεται σε σειρά ώστε να αυξηθεί η τάση λειτουργίας.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 4
Διαφορετικοί τύποι κυψελών καυσίμου
Τύπος κυψέλης καυσίμου | Ηλεκτρολύτης | Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | Απόδοση (%) | Καύσιμο | Οξειδωτικός παράγοντας
PEFC | Μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων | 50 – 100 | 50 – 60 | H2 (υδρογόνο) | O2 (οξυγόνο), αέρας
DMFC | Μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων | Θερμοκρασία δωματίου – 130 | 20 – 30 | CH3OH (μεθανόλη) | O2, αέρας
AFC | Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου (KOH) | Θερμοκρασία δωματίου – 90 | 60 – 70 | H2 | O2
PAFC | Φωσφορικό οξύ | 160 – 220 | 55 | Φυσικό αέριο, βιοαέριο, H2 | O2, αέρας
MCFC | Τηγμένο μείγμα ανθρακικών αλάτων αλκαλίων | 600 – 700 | 65 | Φυσικό αέριο, βιοαέριο, ανθρακαέριο, H2 | O2, αέρας
SOFC | Αγώγιμο κεραμικό ιόντος οξειδίου | 600 – 1.000 | ~50 | Φυσικό αέριο, βιοαέριο, ανθρακαέριο, H2 | O2, αέρας
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 5
Στοιχεία απλής κυψέλης
Διπολικές πλάκες
Διάταξη Ηλεκτροδίου-Μεμβράνης
Στρώμα διάχυσης
Ενεργή ζώνη
Μεμβράνη
MEA
MEA
Τάση κυψέλης PEM: 0,8 – 1 V
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 6
Σύνδεση κυψελών για το σχηματισμό μιας συστοιχίας
Διπολική αρχιτεκτονική μιας συστοιχίας
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 7
Διαφορετικοί τύποι γεωμετρικών διατάξεων: διπολική, επίπεδη ή κυλινδρική
Διπολική αρχιτεκτονική μιας συστοιχίας
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 8
Διαφορετικοί τύποι γεωμετρικών διατάξεων: διπολική, επίπεδη ή κυλινδρική
Επίπεδη αρχιτεκτονική μιας συστοιχίας
Κυλινδρική αρχιτεκτονική μιας συστοιχίας
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 9
Διάταξη συστοιχίας
Καταλύτης
Στρώματα Διάχυσης Αερίου
Μεμβράνη
Διπολικές πλάκες
Ηλεκτρόδιο
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 10
Αρχή λειτουργίας μίας απλής κυψέλης (PEFC)
Άνοδος: |  | Εξισ. 1
Κάθοδος: |  | Εξισ. 2
Γενικά: |  | Εξισ. 3
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 11
Άλλοι τύποι κυψελών καυσίμου
Άμεσης τροφοδοσίας Μεθανόλης DMFC
Αλκαλικές AFC
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 12
Τηγμένων Ανθρακικών Αλάτων MCFC
Άλλοι τύποι κυψελών καυσίμου
Φωσφορικού Οξέος PAFC
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 13
Άλλοι τύποι κυψελών καυσίμου
Στερεού Οξειδίου SOFC
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 14
Μια κυψέλη, όπως και κάθε μηχάνημα, δεν είναι τέλεια. Μολονότι δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, τα υλικά είναι πραγματικά και προκαλούν απώλειες. Προς το παρόν η συνολική τους απόδοση μετράται σε ποσοστό 60%
Παρατηρείται, συνεπώς, μια πτώση της τάσης όταν παράγεται ρεύμα. Αυτή αντιπροσωπεύεται από την επονομαζόμενη καμπύλη πόλωσης.
Μια κυψέλη καυσίμου, προκειμένου να λειτουργεί σωστά, χρειάζεται τα παρακάτω βοηθητικά στοιχεία:
  Διαχείριση αέρα εισαγωγής: φίλτρο, συμπιεστή, ψύξη αέρα, υγραντήρα, βαλβίδες διαχείρισης πίεσης και ροής. Συμπληρώνεται από την εξάτμιση της κυψέλης καυσίμου όπου παράγεται μόνο νερό.
  Διαχείριση υδρογόνου: βαλβίδες δεξαμενής, ρυθμιστής πίεσης, εγχυτήρας(ες), αντλία υδρογόνου και μια βαλβίδα εξαέρωσης
  Για τη διάχυση της θερμότητας που παράγεται από την κυψέλη καυσίμου είναι υποχρεωτικό ένα κύκλωμα ψύξης, ενώ γενικά είναι απαραίτητα και τα ψυγεία καθώς το 40% της συνολικής ισχύς είναι θερμότητα.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 15
Η καμπύλη πόλωσης
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 16
1
1
2
2
3
3
Πηγή: CEA
Υλικά που χρησιμοποιούνται σε μία PEFC: διπολικές πλάκες, στρώματα διάχυσης & ηλεκτρολύτης
Διπολική πλάκα
Στρώμα Διάχυσης Αερίου
Μεμβράνη ηλεκτρολύτη
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 17
Πηγή: CEA
Υλικά που χρησιμοποιούνται σε μία PEFC: διπολικές πλάκες, στρώματα διάχυσης & ηλεκτρολύτης
Άποψη του υλικού του στρώματος διάχυσης, ύφασμα γραφίτη
Άποψη του στρώματος του καταλύτη, εναπόθεση νανοσωματιδίων πλατίνας
Μια μικροσκοπική άποψη του ηλεκτρολύτη που περιβάλλεται από τον καταλύτη και τα στρώματα διάχυσης
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 18
Πηγή: CEA
Η συστοιχία της κυψέλης καυσίμου η οποία περιβάλλεται από το κύκλωμα υδρογόνου, το κύκλωμα αέρα, τον υγραντήρα, το κύκλωμα ψύξης, την εξάτμιση και το ηλεκτρικό φορτίο.
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 19
Πηγή: CEA
Η διάταξη δοκιμής της κυψέλης καυσίμου είναι εξοπλισμένη με μια δεξαμενή πίεσης, B10-200 bar
Λεπτομέρειες διάταξης δοκιμής κυψέλης καυσίμου
ΕΙΣΟΔΟΣ H2
ΕΞΟΔΟΣ H2
ΕΞΟΔΟΣ ΗΛ. ΕΝ.
ΑΝΤΛΙΑ H2
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
Ανιχνευτές H2
ΕΙΣΟΔΟΣ H2
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 20
Τα βοηθητικά στοιχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την τεχνολογία και την ασφάλεια
Οι δεξαμενές υδρογόνου πληρώνονται συνήθως με αέριο υδρογόνο υπό πίεση 350 ή 700 bar
Οι δεξαμενές υδρογόνου είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να πληρώνονται με πίεση έως 700 bar. Κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά όπως ίνες άνθρακα και Kevlar.
Οι δεξαμενές υδρογόνου είναι εξοπλισμένες με μια συγκεκριμένη πολυβαλβίδα ασφαλείας η οποία περιλαμβάνει μια θερμική ασφάλεια, μια χειροκίνητη βαλβίδα, μια σωληνοειδή βαλβίδα, έναν μειωτήρα απόσχισης σωλήνα, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης και έναν δίσκο υπερπίεσης.
Κάποιες συγκεκριμένες δεξαμενές υδρογόνου είναι σχεδιασμένες ώστε να πληρώνονται με υγρό υδρογόνο σε θερμοκρασία μείον 253°C ή με ψυχρό αέριο υπό πίεση σε ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία.
Οι σωλήνες είναι σχεδιασμένοι να αντέχουν στην υψηλή πίεση. Συνδέονται με τα άλλα στοιχεία μέσω βιδωτών συνδέσμων.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 21
Τεχνικές αποθήκευσης υδρογόνου για τα οχήματα (σύγκριση) |  | 
Αέριο H2 στα 700 bar | Υγρό υδρογόνο | Κρυο-συμπιεσμένο στα 300 bar
(5 kg) ~ 100% | 125% | 150%
Πηγή: Ullit, BMW, Toyota, KIWA
1. Αποθήκευση υδρογόνου: εξετάζουμε τρεις τύπους αποθήκευσης επί των οχημάτων
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
Συσκευή καταλύτη που χρησιμοποιείται στις εξουδετερωμένες διαρροές
Τομή μιας δεξαμενής πίεσης
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 22
Για λόγους ασφαλείας το σύστημα υδρογόνου, οι δεξαμενές και οι σωλήνες βρίσκονται εκτός όγκου του αυτοκινήτου. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να διεισδύσει υδρογόνο στο διαμέρισμα των επιβατών.
Πηγή: Swagelok
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
2. Σωλήνες υδρογόνου: η ασφάλεια πάνω από όλα
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 23
Ο ρυθμιστής πίεσης μειώνει την πίεση του αέριου υδρογόνου από 700 bar σε 1 bar περίπου. Οποιαδήποτε πίεση του υδρογόνου υψηλότερη από 1 bar θα μπορούσε να καταστρέψει τη μεμβράνη της κυψέλης καυσίμου.
Πραγματοποιείται επίσης διαχείριση της πρόσληψης αέρα. Μία βαλβίδα αντίθλιψης διαχειρίζεται επίσης την πίεση του αέρα καθώς θα πρέπει να είναι ίση με την πίεση του υδρογόνου. Η διαχείριση της ροής του αέρα πραγματοποιείται με μια βαλβίδα παράκαμψης.
Η ροή του αέρα θα πρέπει να περιέχει υγρασία ώστε να αποτρέπεται η ξήρανση της μεμβράνης ηλεκτρολύτης και να επιτρέπεται η μεταφορά πρωτονίων.
Για τη διατήρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία του αέρα εισαγωγής σε ποσοστό 50% περίπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας υγραντήρας
Ο ξηρός αέρας θα ξηράνει τη μεμβράνη της κυψέλης καυσίμου και θα διακόψει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τη διατήρηση της θερμοκρασίας της κυψέλης καυσίμου κάτω από τους 80°C είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κύκλωμα ψύξης.
Το ψυκτικό είναι ειδικό και ηλεκτρικά μη αγώγιμο.
Για την απομάκρυνση των ιόντων από το ψυκτικό χρησιμοποιείται ένα φίλτρο ρητίνης.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 24
70 MPa
1 έως 1,5 MPa
40 έως 200 kPa
Πηγή: Toyota TME
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
3. Ο ρυθμιστής πίεσης είναι απαραίτητος για τη μείωση της πίεσης από τη δεξαμενή (έως και 700 bar) μέχρι και την κυψέλη καυσίμου (περίπου 1 bar). Η λειτουργία αυτή γενικά εκτελείται σε δύο βήματα, έναν μηχανικό μειωτή πίεσης ακολουθούμενο από μία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη βαλβίδα ή εγχυτήρα.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 25
Το κύκλωμα αέρα εισαγωγής αποτελείται από ένα φίλτρο, ένα συμπιεστή, έναν ψύκτη, έναν υγραντήρα, κυψέλη καυσίμου & εξάτμιση
Πηγή: Toyota TME
Πηγή: Perma Pure humidifiers
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
4. Αεροσυμπιεστής
5. Ψύκτης αέρα
6. Ο υγραντήρας βρίσκεται πριν ακριβώς από την κυψέλη καυσίμου και αυξάνει το ποσοστό % υγρασίας του αέρα εισαγωγής. Το νερό εξάγεται από τον υγρό αέρα στην εξάτμιση
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 26
Ένα τυπικό κύκλωμα ψύξης ενός οχήματος κυψελών καυσίμου
Πηγή: Toyota TME
Βοηθητικά στοιχεία που συνδέονται με την κυψέλη καυσίμου
Ενίοτε, αρκεί η ψύξη του αέρα
Στοιχεία ενός τυπικού κυκλώματος ψύξης ενός οχήματος κυψελών καυσίμου
Η απόδοση της κυψέλης καυσίμου είναι περίπου 50% έως 60%. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που παράγεται είναι θερμότητα και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ή να εκκενωθεί μέσω του ψυγείου.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 27
Η κυψέλη καυσίμου είναι όπως μια μπαταρία, παράγει συνεχές ρεύμα (DC).
Το συνεχές ρεύμα (DC) πρέπει να μετασχηματιστεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς τα περισσότερα φορτία χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
Το συνεχές ρεύμα (DC) μετασχηματίζεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) χάρις σε μια γέφυρα αντιστροφέα.
Μια γέφυρα αντιστροφέα είναι αρκετά απλή. Χρησιμοποιεί 6 τρανζίστορ σε κατάσταση κορεσμού, ανοικτά ή κλειστά. Ο αντιστροφέας είναι αναστρέψιμος και λειτουργεί ως γέφυρα διόδου για την μετατροπή του εναλλασσόμενου (AC) σε συνεχές ρεύμα (DC).
Το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του τριφασικού στάτορα ενός ηλεκτρικού κινητήρα.
Το πηνίο του τριφασικού στάτορα παράγει ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο ή RMF.
Το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο ακολουθείται από έναν ρότορα συνδεδεμένο με τη μετάδοση κίνησης.
Η κίνηση του ρότορα παρακολουθείται με αισθητήρες, ενώ ο έλεγχος κλειστού βρόγχου του κινητήρα δίνει μεγαλύτερη ροπή.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 28
Για να χρησιμοποιηθεί το συνεχές ρεύμα (DC) που παράγεται από την κυψέλη καυσίμου θα πρέπει να μετασχηματιστεί μέσω των ηλεκτρονικών ισχύος. Συχνά θεωρείται ότι ένας αντιστροφέας μετασχηματίζει το συνεχές ρεύμα (DC) σε τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
Μετατροπέας DC/AC του Toyota Prius
Μπαταρία ή Κ.Κ. υψηλής τάσης
Διάγραμμα ενός αναστρέψιμου μετατροπέα DC/AC
U
t
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) μεταξύ 2 φάσεων του μετατροπέα DC/AC
Πηγή: prius-touring-club
Η κυψέλη καυσίμου σε ένα σύστημα
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 29
Στις εφαρμογές σε οχήματα, το φορτίο θα είναι ένας ηλεκτρικός κινητήρας. Σε αυτό το μηχάνημα, ο ρότορας κινείται λόγω της δύναμης που προκαλείται από το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο (RMF) το οποίο παράγεται από τα πηνία του στάτορα.
Η κυψέλη καυσίμου σε ένα σύστημα
Το μαγνητικό πεδίο παράγεται από ένα πηνίο που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
3 πηνία που τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) δημιουργούν ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 30
Σε έναν κινητήρα, ο ρότορας κινείται λόγω της δύναμης που προκαλείται από το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο (RMF) το οποίο παράγεται από τα πηνία του στάτορα.
Μόνιμοι μαγνήτες
Ασύγχρονα μηχανήματα: βραχυκυκλωμένος ρότορας
Σύγχρονα μηχανήματα: ρότορας με μαγνήτες
Οι σύγχρονοι ηλεκτρικοί κινητήρες συχνά είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες για τη βελτίωση του ελέγχου
Πηγή: servo magnetics inc
Η κυψέλη καυσίμου σε ένα σύστημα
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 31
Η κυψέλη συνδέεται με τα βοηθητικά στοιχεία προκειμένου να λειτουργεί όπως μια μπαταρία. Εν συνεχεία θεωρείται ως ένα σύστημα κυψέλης καυσίμου.
Στις κινητές εφαρμογές, η κυψέλη καυσίμου δεν είναι αναστρέψιμη. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής υδρογόνου στα 700 bar για την πλήρωση της δεξαμενής.
Το σύστημα κυψελών καυσίμου συμπεριλαμβάνεται τελικά σε ένα σύστημα ισχύος κυψελών καυσίμου.
Το σύστημα ισχύος κυψελών καυσίμου είναι παρεμφερές με ένα υβριδικό σύστημα ισχύος, συμπεριλαμβανομένης μίας μικρής μπαταρίας συνδεδεμένης παράλληλα.
Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η κυψέλη καυσίμου χρειάζεται αέρα και υδρογόνο. Αυτά παρέχονται με έναν συμπιεστή και μια αντλία. Όταν ζητείται υψηλότερο ρεύμα υπάρχει μια καθυστέρηση 1 έως 2 δευτερολέπτων. Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι ορατή στο χρήστη καθώς αντισταθμίζεται αμέσως από την μπαταρία.
Η μπαταρία χρησιμοποιείται επίσης για την ανάκτηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης.
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 32
Ένα πλήρες σύστημα ισχύος κυψελών καυσίμου ενός οχήματος
Πηγή: greencarcongress.com
Η κυψέλη καυσίμου σε ένα σύστημα
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19

## Slide 33
Λειτουργία πέδησης
Η μπαταρία απορροφά την ενέργεια ανατροφοδοτικής πέδησης. Επιβάλλεται το μέγιστο ρεύμα και ο προσομοιωτής πέδησης ενεργοποιεί το υδραυλικό σύστημα σε περίπτωση έντονης αντίδρασης του οδηγού.
Λειτουργία έλξης
1. Αν η Ενέργεια > P βέλτιστη Κ.Κ. -> υβριδική λειτουργία έλξης
Λειτουργία κατά την οποία η κυψέλη καυσίμου λειτουργεί με την ονομαστική ισχύ της και η υπόλοιπη παρέχεται από την μπαταρία.
2. Αν η Ενέργεια < P ελάχιστη Κ.Κ. & Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας < 100% -> η κυψέλη καυσίμου λειτουργεί με την ονομαστική ισχύ της, μέρος της οποίας πηγαίνει στον κινητήρα και το υπόλοιπο μέρος φορτίζει την μπαταρία.
3. Αν η Ενέργεια < P ελάχιστη Κ.Κ. & Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας= 100% -> η κυψέλη καυσίμου λειτουργεί σε κατάσταση βραδυπορείας και το όχημα κινείται μόνο με την μπαταρία.
4. Αν η Ενέργεια βρίσκεται εντός της ονομαστικής περιοχής λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου
->το όχημα κινείται με την κυψέλη καυσίμου μόνο.
-> η κυψέλη καυσίμου λειτουργεί με την ονομαστική ισχύ της, μέρος της οποίας πηγαίνει πρωτίστως στον κινητήρα και το υπόλοιπο μέρος φορτίζει την μπαταρία.
Διαχείριση ενέργειας ενός συστήματος ισχύος κυψελών καυσίμου
Τελευταία ενημέρωση στις 04.11.19