## Slide 1
<Partner logo>
Applicazioni dell’idrogeno
Informazioni aggiuntive per I docenti
Content created by
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 2
Applicazioni dell’idrogeno e delle fuel cell
Autovettura che utilizza una fuel cell come produttore principale di energia (≈100 kW)
  1.1 Architetture dei FCV: Toyota, Hyundai, Honda, Mercedes, Audi…
Autovetture con fuel cell di bassa potenza (≈10 kW): mercati di nicchia o range extender
  2.1 Architetture dei FCV: Symbio, Micro cab, Riversimple…
Movimentazione merci: Carrelli elevatori
Autobus & Pullman
Ferrovie: treni ad idrogeno
Industria spaziale
Cogeneratore di potenza e calore (CHP) per il settore energetico
Piccoli CHP per applicazioni domestiche
Veicoli elettici leggeri quali biciclette, scooters, droni…
Dimostrazioni didattiche
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 3
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Le auto a idrogeno assomigliano a tutte le altre macchine
Le prestazioni delle auto a idrogeno sono simili alle altre auto
Le auto a idrogeno sono veicoli ibridi: una grande cella a combustibile e una piccola batteria ad alta tensione
Il motore eroga una potenza massima di circa 100 kW
La cella a combustibile eroga una potenza massima di circa 100 kW
Il consumo di carburante di un'auto a idrogeno è di circa 1 kg H2 per 100 km
L'idrogeno viene generalmente immagazzinato in serbatoi a pressione
I serbatoi possono immagazzinare almeno 5 kg di idrogeno per un periodo di guida di almeno 500 km
Il livello di sicurezza delle auto a idrogeno è lo stesso di altre auto che usano carburanti convenzionali come benzina o diesel
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 4
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Characteristichr | Toyota Mirai | Hyundai ix35 | Honda Clarity | Mercedes B
Potenza del Motore (kW) | 113 | 100 | 130 | 100
Potenza Fuel Cell (kW) | 114 | 100 | 103 | 80
Energia della batteria (kW.h) | 1.6 | 0.95 | 1.7 | 1.4
Massa H2 (kg) | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5
Small production: 3000/year
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 5
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Tutti i tipi di auto possono essere alimentati da treno di potenza ad idrogeno
Esempi sono Berlina, Station Wagon e SUV
Sembra esserci un design standard per Berlina o Station Wagon
Serbatoi a pressione nella parte posteriore del veicolo
Batteria ad alta tensione nella parte posteriore del veicolo
Cella a combustibile in posizione centrale
Motore elettrico davanti al veicolo
Inverter sopra il motore elettrico
Con il miglioramento della tecnologia, la cella a combustibile diventa sempre più compatta
Rimane una possibilità futura di posizionare l'FC sotto il cofano in un SEDAN come nelle automobili che utilizzano motori a combustione
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 6
Primi veicoli & prototipi – chassis design
HONDA (FCX concept V1 & V2)
Sarà uno standard?
Serbatoio e Batteria AT sul retro
Posizione centrale per la Fuel Cell
Inverter & e-Motor sul fronte
Fonte: Honda - Educam
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 7
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Fuel cell
Potrebbe essere uno standard per una Berlina
Serbatoio e Batteria AT sul retro
Posizione centrale per la Fuel Cell
Inverter & e-Motor sul fronte
Fonte: Toyota TME
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 8
MERCEDES B-class Fuel Cell
Fonte: Mercedes - Educam
Potrebbe essere uno standard per le taglie medie
Serbatoio e Batteria AT sul retro
Posizione centrale per la Fuel Cell
Inverter & e-Motor sul fronte
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 9
Il concetto AUDI FCV
Fonte: Audi - Educam
Potrebbe divenire uno standard per le station wagon
Serbatoio e Batteria AT sul reto
Posizione centrale per la Fuel Cell
Inverter & e-Motor sul fronte
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 10
Fonte: Audi - Educam
Potrebbe essere uno chassis standard…
Serbatoio e Batteria AT sul retro
Posizione centrale per la Fuel Cell
Inverter & e-Motor sul fronte
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Il concetto AUDI FCV
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 11
Another standard for a SUV, the fuel cell is located under the bonnet
Fuel cell
Fonte: autocarhire.com
Un altro chassis design proposto dalla Hyundai con il IX35 FCV
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 12
Altre immagini della Hyundai IX 35 FCV
Fonte: Waterstoffnet @ campus francorchamps
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 13
Altre immagini della Hyundai IX 35 FCV
Fonte: Hyundai emergency response guide
Fonte: https://h2tools.org/sites/default/files/ix35%20FCEV%20ERG_Eng.pdf
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 14
Hyundai NEXO
La nuova Hyundai NEXO si basa sullo stesso design del telaio del precedente IX 35 FCV, anche la pila a combustibile si trova sotto il cofano (SUV) e la batteria ad alta tensione è in una posizione centrale.
Fonte: www.auto-data.net
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 15
La Fuel cell sotto il cofano
(Un’eccezione per la sedan o un nuovo trend?)
Fonte: automobilemag.com
Honda Clarity FCX 2017
Disponibile sono in USA !
Batteria di alto voltaggio
Serbatoio in pressione di H2
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 16
Primi veicoli & prototipi – chassis design
Tutti i tipi di auto possono essere alimentati da un propulsore a idrogeno, comprese le auto da corsa come il seguente LMP (Le Mans * Prototype)
I componenti sono distribuiti per bilanciare le masse
La potenza del motore è enorme per ottenere prestazioni elevate
Il sistema di raffreddamento è molto importante
Il telaio è il più leggero possibile, utilizzando materiali compositi come il carbonio
L'altezza dell'auto è la più bassa possibile per ridurre la superficie anteriore
L’autonomia deve essere uguale a quello degli altri carburanti per poter competere nelle stesse condizioni
* Una competizione automobilistica di 24 ore
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 17
Prodotto di nicchia da corsa: Mission H24 by ACO
radiators
tanks
Air compressor
humidifier
battery
Air intake
3 e 4 Modulo Fuel cell
radiators
exhaust
Fonte: press conference greengt @ spa francorchamps
Come funziona?
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 18
Fonte: press conference greengt @ spa francorchamps
Niche product, racing: Mission H24 by ACO
Alcune caratteristiche tecniche della LMPH2G Hydrogen
Telaio LMP in carbonio e acciaio
Blocco FC di 4 pile
FC potenza totale di 250 kW
4 motori elettrici da 120 kW ciascuno
Giri motore max: 13000
Rapporto di trasmissione alle ruote: 1: 6.3
Serbatoio dell'idrogeno in materiali compositi
Serbatotio: 8,6 kg H2 a 700 bar
Batteria AT agli ioni di litio da 2,4 kWh e 700 V
Velocità massima: 300 km / h
Da 0 a 100 km / h in 3,4 secondi
Recupero di energia di frenata (max 250 kW)
Lunghezza: 4710 mm
Larghezza: 1970 mm
Altezza: 1070 mm
Peso: 1420 kg
Autonomia normale
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 19
Venicoli elettrici modificati con un hydrogen FC range extender
La cella a combustibile a idrogeno è sostanzialmente un modo semplice per produrre elettricità. Funziona come un generatore di corrente e può essere collegato ad una grande batteria per caricarla in modo continuo
La cella a combustibile svolge quindi il ruolo di estensore di autonomia
Riduce la scarica della batteria durante la guida
Carica la batteria quando non viene utilizzato il gruppo propulsore
L’autonomia dell'auto elettrica è facilmente raddoppiata
In questo caso non è necessario utilizzare una grande cella a combustibile, una piccola pila da 5 a 10 kW è in grado di fornire una potenza sufficiente poiché l'energia principale proviene dalla batteria
Questa soluzione è ideale per le flotte di veicoli quando il ciclo di guida è noto e ben definito in anticipo
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 20
Venicoli elettrici modificati con un hydrogen FC range extender
L’esempio della Renault Kangoo ZE Fuel Cell di Symbio FC (Francia)
Kit « range extender » di Symbio da aggiungere al Renault Kangoo ZE
Plug-in hybrid H2
Batteria di 22 kWh
Serbatoio H2: 1,78 kg o 26 kWh
Bonus: calore prodotto dalla fuel cell
Fuel cell di 5 kW
FC parte quando lo SOC della batteria è 80%
Deisgn ideale per un ciclo di guida noto
Fonte: https://www.symbio.one/
Sistema di raffredamento
Filtro dell’aria & compressore
Fuel cell
Serbatoio H2
Presa per il rifornimento
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 21
Venicoli elettrici modificati con un hydrogen FC range extender
L’esempio del Microcab (Inghilterra)
http://www.microcab.co.uk/
Motore elettrico
La fuel cell di 5 - 10 kW
Questo tipo di prodotto di nicchia è dedicato ai tragitti brevi nelle città. È progettato per mantenere un volume interno massimo destinato alle merci. La cella a combustibile e i serbatoi a pressione si trovano nella parte posteriore del veicolo, sotto il telaio e per motivi di sicurezza al di fuori del volume della vettura. Non esiste alcun collegamento tra il serbatoio dell'idrogeno e l'abitacolo
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 22
Venicoli elettrici modificati con un hydrogen FC range extender
La cella a combustibile a idrogeno è sostanzialmente un modo semplice per produrre elettricità. Funziona come un generatore di corrente e può essere collegato ai supercondensatori per mantenerli carichi
La cella a combustibile svolge quindi il ruolo di un caricatore permanente che fornisce una corrente nominale costante ai supercondensatori, tranne quando sono carichi
La massima potenza verrà erogata al motore elettrico scaricando i supercondensatori che possono erogare correnti elevate in breve tempo
La gamma dell'auto dipende solo dalla dimensione del serbatoio
In questo caso non è necessario utilizzare una grande cella a combustibile, una piccola pila di 10 kW è sufficiente per fornire energia significativa, potenza istantanea erogata dai supercondensatori
Questa soluzione è adatta per veicoli leggeri
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 23
Veicolo elettrico che utilizza una piccola fuel cell
Esempio di RASA da Riversimple, un veicolo elettrico leggero (Inghilterra)
Fonte: https://www.riversimple.com/
Veicolo ecologico e leggero progettato attorno a un treno di potenza a celle a combustibile associata a supercondensatori per il recupero di energia in frenata. In questo caso, la FC mantiene costantemente i supercondensatori al massimo stato di carica.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 24
Veicolo elettrico che usa una fuel cell, Esempio di un carrello elevatore
Molte aziende utilizzano carrelli elevatori per la movimentazione di materiale
Per l'industria alimentare o esclusivamente per uso interno è obbligatorio l'uso di carrelli elevatori elettrici
In questo caso vengono spesso utilizzati carrelli elevatori elettrici a batteria
La portata di un carrello elevatore a batteria è limitata quando l'azienda lavora in 2 o 3 turni, metà dei carrelli elevatori viene quindi bloccata in modo permanente per caricare la batteria
I carrelli elevatori a idrogeno sono più redditizi in questo caso particolare
Il carrello elevatore a idrogeno si basa su una cella a combustibile inclusa in un powerpack
Il powerpack occupa lo stesso volume del pacco batterie al piombo acido classico
Il powerpack è più leggero del classico pacco batterie al piombo acido
Le prestazioni del carrello elevatore a idrogeno sono simili al modello a batteria elettrica
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 25
Fonte: FHA fundacion
Veicolo elettrico che usa una fuel cell, Esempio di un carrello elevatore
Carrello elevatore & powerpack ad idrogeno
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 26
Vista 3D dello schema di un powerpack ad idrogeno per i carrelli elevatori
Fonte: FHA fundacion
Veicolo elettrico che usa una fuel cell, Esempio di un carrello elevatore
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 27
Veicolo elettrico a fuel cell, Esempio dell’autobus
Un autobus è un buon esempio dell'applicazione di celle a combustibile a idrogeno
Un autobus di solito funziona in città e centri urbani dove l'inquinamento deve essere evitato
C'è molto spazio per la posizione dei componenti dell'idrogeno
I serbatoi di idrogeno possono essere facilmente posizionati sul tetto, questo posto è ben ventilato e non vi è alcun collegamento con l'abitacolo
Il modulo della cella a combustibile si trova anche sul tetto ed è composto da un numero diverso di pile di celle a combustibile a seconda della potenza necessaria. Uno stack in grado di erogare circa 100 kW.
Il resto della catena cinematica: batterie, elettronica di potenza e motori elettrici sono posizionati il ​​più in basso possibile per abbassare il baricentro del veicolo Il riempimento dei serbatoi viene eseguito in pochi minuti
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 28
Veicolo elettrico a fuel cell, Esempio dell’autobus
Primi prototipi: 2005
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 29
Fonte: https://www.vanhool.be/fr/transport-public/agamma/hybrid-fuel-cell
Veicolo elettrico a fuel cell, Esempio dell’autobus
Serbatoi di idrogeno
Modulo Fuel Cell
Pacco batterie
Versione moderna dell’autobus ad idrogeno: 2019
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 30
Veicolo elettrico a fuel cell, Esempio dell’autobus
Autobus ad idrogeno da SORA by Toyota
C'è molto spazio in un autobus per individuare i componenti del sistema a idrogeno come le celle a combustibile e i serbatoi a pressione. I componenti di questo bus sono identici a quelli utilizzati nella Toyota Mirai.
La posizione migliore per i componenti dell'idrogeno è sul tetto del veicolo, c'è abbastanza spazio, presa d'aria, buona ventilazione ed è fuori dall'area passeggeri.
Le 4 fuel cell
I 10 serbatoi copositi in pressione
Versione moderna di un autobus ad idrogeno: 2019
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 31
Veicolo elettrico a fuel cell Esempio del treno ad idrogeno
Le celle a combustibile a idrogeno possono anche essere utilizzate per alimentare un treno elettrico
È interessante utilizzarli quando è difficile installare un'infrastruttura elettrica
Nessuna infrastruttura è più sicura per persone e animali
L'architettura di un treno è simile a quella di un autobus
I serbatoi di idrogeno si trovano sul tetto, questo posto è ben ventilato e non vi è alcun collegamento con l'abitacolo
Il modulo della cella a combustibile si trova anche sul tetto. Il numero di pile a combustibile dipende dalla potenza necessaria.
Il resto della catena cinematica: batterie, elettronica di potenza e motori elettrici sono posizionati il ​​più in basso possibile per abbassare il baricentro del veicolo.
Una stazione di rifornimento deve essere costruita sul percorso ferroviario, generalmente presso la stazione del capolinea
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 32
CORADIA iLINT treno ad idrogeno
Fonte: https://www.alstom.com/coradia-ilint-worlds-1st-hydrogen-powered-train
Veicolo elettrico a fuel cell Esempio del treno ad idrogeno
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 33
Fonte: https://www.alstom.com/coradia-ilint-worlds-1st-hydrogen-powered-train
CORADIA iLINT treno ad idrogeno
Veicolo elettrico a fuel cell Esempio del treno ad idrogeno
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 34
Fonte: https://www.molinari-rail.com/it/projects/zillertalbahn-hydrogen-train/
Progetto di un treno ad idrogeno in Austria
Veicolo elettrico a fuel cell Esempio del treno ad idrogeno
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 35
Fonte: https://www.bnsf.com/communities/environmental/fuel.html
Lcomotiva ad idrogeno da BNSF
Veicolo elettrico a fuel cell
Esempio del treno ad idrogeno
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 36
Applicazioni areospaziali
primi sviluppi e l'uso delle celle a combustibile a idrogeno sono stati realizzati per applicazioni spaziali
In questo caso l'idrogeno e l'ossigeno vengono utilizzati direttamente per produrre elettricità e acqua poiché non c'è aria nello spazio
Questa soluzione è più leggera dell'uso delle batterie
Una cella a combustibile può fornire più energia per un determinato volume, quindi i serbatoi devono essere dimensionati correttamente
Per alcune astronavi come l'Arianne, l'idrogeno e l'ossigeno vengono utilizzati anche per la propulsione del secondo stadio
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 37
1962 – 1966: Space program GEMINI
Applicazioni areospaziali
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 38
1981 : The space shuttle
Applicazioni areospaziali
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 39
Cogenerazione di energia e calore (CHP) per il settore energetico e residenziale
CHP significa che valorizziamo elettricità e calore nello stesso posto
L'efficienza della cella a combustibile è di circa il 60%
La cella a combustibile quindi produce il 40% di calore
Se valorizziamo entrambi, l'efficienza teorica è del 100%!
Per applicazioni fisse il carburante è generalmente gas naturale (metano CH4)
Il gas naturale CH4 viene trasformato in idrogeno H2 e anidride carbonica CO2
L'idrogeno viene quindi utilizzato nella cella a combustibile per produrre elettricità e calore
Questo principio può essere utilizzato su scale diverse; per il settore energetico in un impianto di produzione di energia o per case personali
Diverse tecnologie come SOFC (celle a combustibile a ossidi solidi) o MCFC (celle a combustibile a carbonati fusi) funzionano tutte a temperature elevate
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 40
Storia degli impianti a carbonate fusi
Impianto M-C Power's a carbonate fusi a San Diego, California, 1997.
Immagini dal National Energy Technology Laboratory
Fonte: http://americanhistory.si.edu/fuelcells/mc/mcfc3.htm
Cogenerazione di energia e calore (CHP) per il settore energetico
Esempio di un impianto di potenza
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 41
Esempio di cella a combustibile privata dimensionata per il riscaldamento di una casa normale
Fonte: Viessmann
Fonte: https://cleantechnica.com/2018/04/30/viessmanns-new-vitovalor-pt2-fuel-cell-reduces-energy-costs-emissions/
Cogenerazione di energia e calore (CHP) per il settore energetico
Esempio di un impianto di potenza
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 42
Esempio di cella a combustibile privata dimensionata per il riscaldamento di una casa normale
Fonte: Viessmann
Cogenerazione di energia e calore (CHP) per il settore energetico
Piccoli impianti CHP domestici
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 43
Veicoli elettrici leggeri come biciclette, scooter, kart
La mobilità dolce è una soluzione quotidiana per alcune persone che vivono nei centri urbani vicino al loro posto di lavoro
In questo caso, queste persone potrebbero andare a lavorare con un veicolo elettrico leggero come una bicicletta, uno scooter o un tre ruote.
Questo tipo di veicolo può essere facilmente alimentato da una cella a combustibile
In questo caso, i componenti all'idrogeno sono piccoli
La potenza della cella a combustibile è compresa tra 250 W e 3 kW
Il serbatoio dell'idrogeno occupa un volume di pochi litri ad una pressione massima di 200 bar
La capacità di guida del veicolo è migliorata dall'uso di una batteria aggiuntiva agli ioni di litio
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 44
1980 – 2000 : I prototipi di laboratorio testano la tecnologia dell'idrogeno con tutti i tipi di applicazioni elettriche. Ha senso in tutti i casi?
Veicoli elettrici leggeri come biciclette, scooter, kart
Una grande varietà di esempi e possibilità
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 45
Veicoli elettrici leggeri come biciclette, scooter, kart
Un esempio di prodotto di nicchia a 3 ruote per l'eco-mobilità
3 ruote ad idrogeno prodotto da un piccolo team
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8rO3h5LrctM
FC & serbatoio posizionati sul fronte
Un tre ruote per la città
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 46
Fonte: https://www.pragma-industries.com/fr/products/light-mobility/
Veicoli elettrici leggeri come biciclette, scooter, kart
La prima bicicletta a idrogeno commercializzata
Bicicletta a idrogeno prodotta dalla società Pragma (Francia)
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 47
Fonte: https://www.pragma-industries.com/fr/products/light-mobility/
Bicicletta a idrogeno prodotta dalla società Pragma (Francia) e relativa stazione di rifornimento di Atawey (Francia).
Veicoli elettrici leggeri come biciclette, scooter, kart
La prima bicicletta a idrogeno commercializzata
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 48
Alcuni esempi di attrezzature didattiche disponibili
Non esitate a usare dimostrazioni per aumentare l'interesse degli studenti
L'attrezzatura didattica è ora disponibile sul mercato
Se non si dispone di risorse per l'acquisto di attrezzature, è possibile collaborare con università (visita) o centri di formazione (partenariato) a seconda della politica regionale
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 49
https://www.horizoneducational.com/
http://heliocentrisacademia.com/
https://www.pragma-industries.com/fr/products/education/
Alcuni esempi di attrezzature didattiche disponibili
Ultimo aggiornamento il 07.11.19