## Slide 1
<Partner logo>
Principi di funzionamento
Informazioni extra per gli insegnanti
Content created by

## Slide 2
Una cella a combustibile è un dispositivo che converte l’energia chimica di un combustibile in elettricità e calore attraverso una reazione chimica di ossidoriduzione in cui protoni idrogeno sono ossidati da ossigeno o altri agenti ossidanti.

## Slide 3
Dispositivo di accumulo energetico
Chimico (es: batteria al litio)
Fuel cell a idrogeno
Sistema aperto
Anodo e catodo sono solitamente in materiali carboniosi con catalizzatori in platino. La reazione ha luogo al triple phase boundary, dove sono a contatto elettrodo, elettrolita e fase gassosa.
I reagenti sono forniti dall’esterno in modo continuo, non c’è una fase di ricarica.
Sistema chiuso
Anodo e catodo sono tipicamente metalli.
I reagenti sono consumati internamente e serve ricarica periodica.
I principi di funzionamento di base sono gli stessi per entrambe ma ci sono importanti differenze.
Fuel Cells Vs Batterie

## Slide 4
Fuel cell a idrogeno*
L’energia chimica è trasformata in calore dalla combustione
L’efficienza è limitata dal ciclo di Carnot
L’energia chimica è trasformata in energia meccanica e in seguito in elettricità
Entrambi sono sistemi aperti in cui un combustibile (H2) reagisce con un ossidante (aria)
Fuel Cells Vs Sistemi termodinamici
Sistema termodinamico (a combustione)
L’energia chimica è trasformata direttamente in energia elettrica tramite una reazione elettrochimica
L’efficienza non è limitata dal limite di Carnot.
Produzione diretta di energia elettrica
* Esistono diversi tipi di celle a combustibile che possono funzionare con diversi combustibili. L’esempio riguarda una fuel cell PEM, che è una cella funzionante a puro idrogeno ed è considerata l’alternativa più promettente ai motori a combustione interna in ambito automotive.

## Slide 5
H2 + ½ O2  H2O + Energia
La reazione chimica di una cella a combustibile è la seguente:
Semireazione anodica: Ossidazione dell’idrogeno (HOR= Hydrogen oxidation reaction ):
H2 → 2H+ + 2e−
Semireazione catodica: Riduzione dell’ossigeno (ORR= Oxygen reduction reaction) (è la rezione più lenta delle due, quindi limita le performance della cella):
Ambiente acido:
O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O diretto (reazione a 4 elettroni) ,
O2 + 2H+ + 2e− → H2O2 indiretto (reazione a 2 elettroni) H2O2 + 2H+ + 2e− → 2H2O
Ambiente basico:
O2 + 2H2O + 4e− → 4OH− diretto(reazione a 4 elettroni)
O2 + H2O + 2e− → HO2− + OH− indiretto (reazione a 2 elettroni)
HO2− + H2O + 2e− → 3OH−
La reazione a 4 elettroni, diretta, è la più desiderabile poichè il perossido di idrogeno, come intermedio di reazione, può causare degrado della cella e perdita di efficienza. Per rendere possibile la reazione a 4 elettroni è necessario un ottimo catalizzatore, solitamente a base di platino (Pt).

## Slide 6
ΔHr = ΔGr + T ΔSr
ΔHr : Entalpia Standard (= energia totale) di una reazione
ΔGr : Energia libera di Gibbs (= corrente elettrica disponibile) della reazione
ΔSr : Entropia (= disordine termico.. ) della reazione
T : Temperatura di reazione
Le proprietà termodinamiche principali sono:
Collegate dalla seguente equazione:

## Slide 7
Le proprietà termodinamiche dipendono da:
Specie regenti
Temperatura
Pressione
Per la reazione dell’idrogeno in una fuel cell:
ΔHr a 25°C e 1 bar: 241.61 kJ/mol
ΔSr a 25°C e 1 bar: 43.58 J/mol K
ΔGr a 25°C e 1 bar: 254.61 kJ/mol
H2 + ½ O2  H2O + Energia

## Slide 8
ΔHr = ΔGr + T ΔSr
Notare che ΔGr e ΔSr sono funzione della temperatura
H2 + ½ O2  H2O + Energia

## Slide 9
Le celle a combustibile convertono l’energia chimica direttamente in energia elettrica. Nel caso ideale di un dispositivo elettrochimico di conversione energetica, tutta la quota di variazione dell’energia libera di Gibbs della rezione è resa disponibile come energia elettrica.
ΔGr = LAVORO
H2 + ½ O2  H2O + Energia
Usando l’equazione che esprime il lavoro necessario a spostare elettroni tramite un potenziale elettrico:
ΔGr = n F Er
n = moli di elettroni coinvolti nella reazione. For hydrogen n=2
F = Costante di Faraday, 96485.3329 C/mol
Er = Voltaggio ideale di reazione

## Slide 10
Potenziale ideale di reazione in una batteria
Cu2+ + 2e− → Cu
Zn → Zn2+ + 2e−
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Reazioni redox

## Slide 11
E0
Cu2+ + 2e− → Cu (E = +0.34 V)
Zn → Zn2+ + 2e− (E = −0.76 V)
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
E0 =0.34 V −(−0.76 V) = 1.10 V
Potenziale ideale di reazione in una batteria

## Slide 12
Potenziale ideale di reazione in una fuel cell
Er = ΔGr / ( n F )
In condizioni standard: E0 = 1.185 V
H2 + ½ O2  H2O + Energia

## Slide 13
Potenziale standard di reazione in una fuel cell
Il potenziale di reazione (Er) è funzione delle variabili termodinamiche, come ΔGr
Er cala all’aumentare della temperatura

## Slide 14
Equazione di Nernst
Potenziale di reazione → Potenziale di equilibrio
L’equazione di Nernst fornisce una relazione tra il potenziale standard di riduzione (Er) della reazione di cella e il potenziale di equilibrio (E) ad altre temperature e pressioni parziali dei reagenti (Preac) e dei prodotti (Pprod).

## Slide 15
L’effetto utile della cella si manifesta nel momento in cui essa produce corrente. Quando la corrente inizia a scorrere si manifestano però fenomeni di perdita irreversibile di energia legati al funzionamento reale del sistema che si discosta da quello teorico. Queste differenze si manifestano come cali di tensione e sono legati a 3 tipi di fenomeni:
Le perdite sono definite:
Polarizzazione per attivazione
Polarizzazione ohmica
Polarizzazione per concentrazione

## Slide 16
Vcella = Vcatodo – Vanodo – iR
Voltaggio di cella
Il voltaggio effettivo della cella è risultato delle differenze di potenziale anodiche e catodiche e delle perdite per polarizzazione:
Possiamo definire un’efficienza di voltaggio come il rapporto tra il voltaggio reale di cella (V) e quello teorico (Er).

## Slide 17
Utilizzazione dei reagenti
Come mostrato nell’equazione di Nernst, una concentrazione maggiore di reagenti produce una tensione più elevata di cella.
Se durante il funzionamento i reagenti fossero consumati completamente a causa di una richiesta di corrente troppo elevata, la tensione della cella andrebbe a zero. Per evitare che questo avvenga, parte dell’idrogeno che viene immesso non viene consumato ed esce dalla cella non reagito.

## Slide 18
Fattore di utilizzo del combustibile
Si può calcolare il fattore di utilizzo di idrogeno e ossigeno come rapporto tra la quantità di reagente consumato e quello in ingresso.
H2  2e- + 2H+
La quantità di reagenti consumati è calcolata direttamente dalla corrente prodotta (I).
Definiamo infatti la corrente come il prodotto del flusso di elettroni e la costante di Faraday:
Il flusso di elettroni è il doppio delle moli di idrogeno reagite:
Semireazione anodica

## Slide 19
Fattore di utilizzo del combustibile
Si può calcolare il fattore di utilizzo di idrogeno e ossigeno come rapporto tra la quantità di reagente consumato e quello in ingresso.

## Slide 20
In generale è possibile definire l’efficienza di cella come il rapporto tra la potenza prodotta Pout (elettrica) e la potenza in ingresso Pin (energia chimica del combustibile)

## Slide 21
Si può elaborare l’equazione ottenendo che…
… l’efficienza della cella dipende dall’efficienza reversibile, dall’utilizzo del combustibile e dall’efficienza in voltaggio.

## Slide 22
In generale:
ηrev dipende dal tipo di combustibile (in generale idrogeno) e dalle condizioni termodinamiche;
uf è legato al design della cella e dello stack;
ηv dipende dalle performance dei materiali e dalla qualità dei contatti;

## Slide 23
Parametri che hanno impatto sull’efficienza della cella a combustibile:
  Temperatura
  Pressione
  Utilizzo dei reagenti
  Densità di corrente
  Impurità/contaminanti
  Tempo di utilizzo (degrado lento)
Le condizioni operative sono scelte in base a un compromesso tra costi operativi e investimento iniziale dell’impianto.