## Slide 1
<Partner logo>
Tecnologie
Powerpoint Studenti 1
Posizionamento e connessione dei componenti di un veicolo a fuel cell
Content created by
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 2
Componenti di un powertrain FCV (Fuel Cell Vehicle)
Esempio basato sulla Toyota Mirai
Esercizio pratico:
Individuare e connettere i componenti di un veicolo fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 3
Esempio basato sulla Toyota Mirai
Esercizio pratico:
Individuare e connettere i componenti di un veicolo fuel cell
Esercizio: Stampare le pagine nella “SEZIONE DA STAMPARE” di questo documento e ritagliare I componenti. Disegnare alla lavagna la vista dall’alto di un rettangolo a rappresentazione del veicolo e collocare I componenti seguendo la spiegazione teorica precedente. Segnare la funzione di ogni componente e connetterli tra loro in modo da ricostruire il sistema di propulsione completo.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 4
Carrozzeria
Connettore di ricarica idrogeno
Serbatoi di idrogeno
Regolatore di pressione
Fuel cell
Ausiliari Fuel Cell (sotto-esercizio)
  Radiatore & circuito di raffredamento
  Pompa idrogeno& inverter
  Filtro aria
  Compressore aria & intercooler
  Umidificatore
  Scarico
Batteria ad alta tensione
Inverter per la trazione
Motore elettrico
Trasmissione & ruote
Lista dei componenti
1
2
3
4
5
7
8
9
10
10
6a,c,d
6b,e
6f
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 5
1. Carrozzeria, possiamo tenere la forma esterna generica o disegnare un rettangolo.
La foto mostra la generica carrozzeria di un’auto
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 6
Questa figura mostra una generica carrozzeria e un rettangolo equivalente.
1. Carrozzeria, possiamo tenere la forma esterna generica o disegnare un rettangolo.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 7
2. Connettore di ricarica idrogeno
Collocato sulla carrozzeria, vicino al bagagliaio e alle bombole. Viene connesso alla pistola di ricarica della stazione di rifornimento ogni volta che viene effettuato il rifornimento del veicolo.
Source: WEH
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 8
3. Bombole di idrogeno in pressione
Serbatoi che contengono fino a 5 kg di H2 se riempite a 700 bar. Sono composte da 3 strati: plastica (interno), compositi in fibra di carbonio (strato intermedio), fibra di vetro (esterno).
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 9
4. Regolatore di pressione
Questo dispositivo riduce la pressione da quella interna del serbatoio a circa 10-15 bars. Gli iniettori in prossimità dello stack riducono la pressione a circa 1 bar, corrispondente alla pressione di ingresso dell’idrogeno nello stack.
in
out
in
in
out
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 10
5. Fuel cell stack
Lo stack produce l’elettricità che alimenta il veicolo. Una potenza standard è di circa 100 kW. Lo stack è spesso collegato a un dispositivo booster che innalza la tensione prodotta.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 11
7. Batteria ad alta tensione
Questa batteria è usata per fornire la potenza di punta al sistema. L’energia può essere utilizzata immediatamente durante l’accelerazione: In questo componente è anche accumulata l’energia recuperata in frenata.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 12
8. Inverter per la trazione (elettronica di potenza)
L’inverter per la trazione è un componente elettronico ad alta tensione. Opera la trasformazione di corrente DC in corrente AC per alimentare il motore elettrico. Controllando frequenza e ampiezza della corrente AC prodotta si controlla la potenza erogata al motore.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 13
9. Motore elettrico trifase (e-Motor)
Il motore elettrico trasforma l’energia elettrica in energia meccanica. Si tratta di una macchina reversibile trifase alimentata da corrente alternata (AC). La velocità di rotazione e la coppia dipedono da voltaggio e frequenza di alimentazione.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 14
10. e-Motor + Trasmissione & ruote
La potenza del motore è fornita alle ruote tramite una trasmissione e un differenziale.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 15
SEZIONE DA STAMPARE
Esempio basato sulla Toyota Mirai
Esercizio pratico:
Individuare e connettere i componenti di un veicolo fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 16
IN
OUT
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 17
OUT
IN
OUT
IN
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 18
IN
OUT
+
-
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 19
OUT
+
-
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 20
IN
+
-
+
-
U V W
IN
OUT
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 21
W V U
IN
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 22
Ultimo aggiornamento il 07.11.19