## Slide 1
<Partner logo>
Tecnologie
Powerpoint Studenti 3
Posizionamento e connessione dei componenti di un veicolo a fuel cell
Content created by
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 2
Componenti di un powertrain FCV (Fuel Cell Vehicle)
Esempio basato sulla Toyota Mirai
Esercizio pratico:
Individuare e connettere i componenti di un veicolo fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 3
Sotto-esercizio:
Connettere gli ausiliari di un sistema a celle a combustibile PEM per veicoli
Esempio basato sulla Toyota Mirai
Esercizio: Stampare le pagine nella “SEZIONE DA STAMPARE” di questo documento e ritagliare I componenti. Disegnare alla lavagna la vista dall’alto di un rettangolo a rappresentazione del veicolo e collocare I componenti seguendo la spiegazione teorica precedente. Segnare la funzione di ogni componente e connetterli tra loro in modo da ricostruire il sistema di propulsione completo.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 4
Sotto-esercizio: ausiliari di una fuel cell
Una fuel cell ha bisogno di apparecchi ausiliari per funzionare correttamente. Deve essere alimentata da idrogeno e aria umidificata e filtrata, deve essere raffreddata e l’acqua prodotta deve essere eliminata da un sistema di scarico.
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 5
Il radiatore e il sistema di raffreddamento sono impiegati per raffreddare la fuel cell durante il funzionamento. Un fluido assorbe il calore prodotto e circola in uno scambiatore di calore che cede calore nel radiatore.
Radiatore e sub-radiatore
Sotto-esercizio: ausiliari di una fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 6
La pompa dell’idrogeno è spesso integrata nello stack fuel cell. Serve a garantire una portata di idrogeno sufficiente a tutte le celle che non è sempre assicurata vista la bassa pressione dell’idrogeno in questo punto del circuito.
Sotto-esercizio: ausiliari di una fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 7
Il filtro dell’aria evita che particelle di polvere entrino nello stack e contaminino le superfici attive. I contaminanti degradano le performance della fuel cell.
Sotto-esercizio: ausiliari di una fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 8
Il compressore d’aria garantisce una portata d’aria necessaria alla corrente richiesta. Più corrente chiediamo al sistema, maggiore è la portata d’aria e idrogeno che dobbiamo immettere.
Sotto-esercizio: ausiliari di una fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 9
L’umidificatore d’aria è necessario poichè la membrana elettrolitica non funziona in modo corretto se si secca. La percentuale di umidità deve comunque essere mantenuta sotto il 50% per evitare eccessiva presenza d’acqua nella membrava.
Source: permapure
Sotto-esercizio: ausiliari di una fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 10
Lo scarico della fuel cell è utilizzato per eliminare l’acqua prodotta lato aria nello stack.
Sotto-esercizio: ausiliari di una fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 11
SEZIONE DA STAMPARE
Esempio basato sulla Toyota Mirai
Esercizio pratico:
Individuare e connettere i componenti di un veicolo fuel cell
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 12
INTAKE
OUT
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 13
IN
OUT
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 14
OUT
IN
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 15
FCC out
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 16
IN
OUT
Ultimo aggiornamento il 07.11.19

## Slide 17
IN
OUT
Ultimo aggiornamento il 07.11.19