## Slide 1
<Logo partener>
Tehnologii
Powerpoint pentru elevi nr. 1
Locația și conectarea componentelor unui sistem de propulsie al unui vehicul cu pilă de combustie (FCV)
Conținut creat de

## Slide 2
Componentele unui sistem de propulsie al unui FCV
Exemplu bazat pe Toyota Mirai
Exercițiu practic:
localizarea și conectarea componentelor
unui sistem de propulsie al unui vehicul cu pilă de combustie

## Slide 3
Exercițiu: Tipăriți paginile din "SECȚIUNEA TIPĂRIRE" a acestui document și decupați componentele urmărind liniile punctate. Desenați forma văzută de sus a mașinii sau desenați un dreptunghi pe tablă, iar apoi localizați componentele urmărind teoria explicată anterior. Comentați rolul fiecărei componente și conectați-le unele de altele în ideea de a construi un sistem de propulsie funcțional.
Exemplu bazat pe Toyota Mirai
Exercițiu practic:
localizarea și conectarea componentelor
unui sistem de propulsie al unui vehicul cu pilă de combustie

## Slide 4
Cadru șasiu
Priză de alimentare
Rezervor de hidrogen
Regulator de presiune
Pilă de combustie
Piese auxiliare ale pilei de combustie (sub-exercițiu)
  Radiator și circuit de răcire
  Pompa de hidrogen și invertor
  Filtru de aer
  Compresor de aer și intercooler
  Umidificator
  Eșapament
Baterie de înaltă tensiune
Invertor de tracțiune
Motor electric
Transmisie și roți
Listă de componente
1
2
3
4
5
7
8
9
10
10
6a,c,d
6b,e
6f

## Slide 5
1. Model șasiu, păstrăm forma exterioară sau desenăm un dreptunghi.
Imaginea prezintă forma generală a unei mașini

## Slide 6
1. Model șasiu, păstrăm forma exterioară sau desenăm un dreptunghi.
Imaginea prezintă forma generală a unei mașini sau a unui dreptunghi echivalent

## Slide 7
2. Priză de alimentare
Priza este localizată pe caroserie, în apropiere de portbagaj, la distanță mică de rezervoare. Este conectată la rezervoarele sub presiune și va fi conectată la pistolul de alimentare de la pompa de alimentare, de fiecare dată când șoferul are nevoie să reumple rezervorul.
Sursă: WEH

## Slide 8
3. Rezervoare de hidrogen sub presiune
Aceste rezervoare sunt utilizate să stocheze 5kg de hidrogen gazos, la o presiune de 700 bar. Sunt fabricate cu 3 straturi, din plastic (căptușeala), fibră de carbon (intermediar) și fibră de sticlă (exterior)

## Slide 9
4. Regulator de presiune
Acest dispozitiv mecanic este utilizat pentru a reduce presiunea din rezervorul sub presiune la o presiune intermediară, ăn general 10 - 15 bar. Injectoarele pilei de combustie reduc și mai mult presiunea până la aproximativ 1 bar, corespunzând presiunii de admisie ale pilei de combustie cu hidrogen.
in
out
in
in
out

## Slide 10
5. Ansamblul pilei de combustie
Această pilă de combustie este utilizată pentru a produce electricitate, care va acționa vehiculul. O putere în jur de 100W este o putere medie. Pila de combustie este câteodată asociată cu un circuit booster pentru o creștere a tensiunii.

## Slide 11
7. Baterie de înaltă tensiune
Această baterie este utilizată ca un sistem de energie de vârf. Energia poate fi utilizată imediat în timpul accelerării pilei de combustie. Este, de asemenea, utilizată pentru a stoca energia recuperată în timpul frânării.

## Slide 12
Invertor de tracțiune
Invertorul de tracțiune este o componentă electronică de tensiune înaltă. Este utilizat pentru a transforma curentul continuu de la baterie și pilă de combustie în curent alternativ pentru a acționa motorul electric. Prin controlul frecvenției și al tensiunii unui curent alternativ, se controlează, de asemenea, și viteza motorului.

## Slide 13
9. Motoare electrice tri-fazice (e-motor)
Motorul electric este utilizat pentru a transforma energia electrică în energie mecanică. Este o mașină tri-fazică reversibilă alimentată cu tensiune de curent alternativ. Viteza de rotație depinde de tensiune și de frecvență.

## Slide 14
10. e-Motor + transmisie + roți
E-motorul este conectat la o cutie de viteze simplificată care include o viteză și diferențial. Articulațiile cardanice sunt apoi prinse de roți.

## Slide 15
SECȚIUNE DE TIPĂRIT
Exemplu bazat pe Toyota Mirai
Exercițiu practic:
localizarea și conectarea componentelor
unui sistem de propulsie al unui vehicul cu pilă de combustie

## Slide 16
IN
OUT

## Slide 17
OUT
IN
OUT
IN

## Slide 18
IN
OUT
+
-

## Slide 19
OUT
+
-

## Slide 20
IN
+
-
+
-
U V W
IN
OUT

## Slide 21
W V U
IN